2013-001-瑞典-001-瑞典高能改性水泥技术

EMC水泥发展公司是一家致力于高能改性水泥（EMC）技术研发的公司。该技术最早由瑞典吕勒奥理工大学于上世纪90年代开发，后经过不断的发展和工业实践，产品得以在美国以及部分欧洲国家应用。EMC公司拥有深入而广泛的专利保护以及高层次的专业知识，这些专利均已经受水泥行业的法律检验。

目前，水泥产品是温室气体的主要来源，普通波特兰水泥生产所释放的二氧化碳占全球碳排放总量的90%。所以，减排的成功一定程度上取决于水泥熟料数量的减少。用火山灰类的材料，例如高炉矿渣，粉煤灰和天然火山灰来替代水泥熟料会大规模减少二氧化碳的排放。而增强的研磨方法可以提高熟料的反应表面积，从而减少石灰石为原料的熟料需求，进而达到减少CO2 的排放的目的。一个具体的研磨方法就是高能改性水泥（EMC）技术，它采用50%粉煤灰或石英砂和50%定的普通硅酸盐水泥，从而提高了水泥的性能。

EMC水泥和火山灰要用一种专利程序进行生产。该程序将硅酸盐水泥与火山灰或精细石英砂和在一起进行表面激活研磨。这种高强度的多活化技术提高了反应的表面积，同时也解决内在性能的挑战。例如，天然火山灰很少使用，因为粒子的孔隙率会增加水的需求并降低水泥的强度。

EMC技术的开发始于1992年,目前生产和销售三种主要产品：(1) EMC70f，粉煤灰含量约70%的水泥产品，其商品名称为EMC70f；(2) 细石英砂含量约50%的水泥产品，其商品名称为EMC50q；(3) 粉煤灰含量90～95%、硅酸盐水泥和/或窑灰含量5～10% 的火山灰产品，其商品名称为EMC CemPozz。

自2004年8月，世界上第一条EMC水泥生产线在美国得克萨斯州投产以来，EMC技术已经历经多年的工业规模化运作，生产出数十万吨EMC补充胶凝材料（SCMs），用粉煤灰作替代材料。这充分证明了该技术的广泛适用性。现已有数百公里的公路是有EMC补充胶凝材料铺成的，而且它广泛使用了所有主要混凝土和混凝土制品。EMC产品已由美国和斯堪的纳维亚一些国家的独立科学实验室进行广泛测试，且已由德克萨斯州、宾夕法尼亚州交通局和加州交通局验证通过。

该技术拥有专利，外方期望通过技术转让、合作生产等方式开展合作。

2013-002-俄罗斯-001-全俄农业电气化研究所项目：从生物质和植物废料获取燃料

该设备旨在利用生物能源技术解决目前能源与环境之间的矛盾。设备使用电力或者燃料驱动，加工生物质燃料所消耗能量为所获取生物质燃料能量的5-12%。所获取的生物质燃料可以用于发电或者取暖所用。

通过实验室测试，该设备一昼夜可将1吨木屑加工成0.5吨液体及气体燃料，设备投资回收期约三年。该技术具有专利，希望进行许可合作。

详细资料查网页：

http://viesh.ru/?p=151#more-151

2013-003-俄罗斯-002-抗磨损油料添加剂

使用该添加剂能在-50℃-500℃的温度范围内在金属表面形成有效的、稳定的、抗磨损的聚四氟乙烯涂层。

用途：

可减少各种型号汽油柴油发动机部件、传动轴、轴承等工作面的摩擦系数和磨损，延长设备使用寿命，并缩减相关设备使用费用支出。

主要效果指标：

1.在润滑油中减少摩擦系统17-20%；

2.降低振动2-8分贝；

3.延长轴承使用寿命1-2倍；

4.增加发动机功率6%以内；

5.降低燃料消耗10%以内；

6.降低发动机磨损25%-70%；

7.降低排出的废气毒性。

专利商标情况：

获得俄罗斯6项专利，注册了3个商标。产品出口至日本。外方期望出口产品或合作生产。

2013-004-温哥华-001-在地下开采及建设工程中的一种多排孔掏槽控制爆破技术

这项技术适用于地下开采及地下建设工程，其目标为：减少爆破对围岩的破坏，因而减少围岩支护，缩短采矿循环 和地下工程建设时间；

增加开挖循环进尺，但并不增加穿孔和炸药，于是总的成本随之降低；.

目前该技术正在申请专利，外方期望以技术入股、合作生产等方式开展合作。

2013-005-爱尔兰-001-“下一代综合计算机模拟和数据共享的在线和实时系统平台”项目寻求合作

在线实时模拟系统(OneRTM)是一种创新型平台,属国际首创。现代的科研、生产以及人们的日常生活已经越来越依赖于计算机模型模拟。传统的计算机模拟方式不仅很难在当前和未来快速变化的世界里支持快速决策、不适合建立或提高应对极端自然事件的国家能力，而且在很大程度上阻碍计算机模型和数据的共享，进而影响科研、经济和社会的发展。此新型平台将变革式地改变传统的计算机模型的开发、维护及发布方式，并将成为一种世界性趋势。此平台技术将可托管任何一种基于过程的计算机数字模型；可使运行于其上的模型始终自动保持最新状态；用户可立即获取当前及预测的时间和空间分布结果；用户将可通过互联网来基于其新的假设情况来实时操作模型；系统的维护费用极低。它将成为构建一个国家级和国际级的模型和数据平台的基础，并形成一个新的数据和模型实时共享和交易的产业。其潜在的应用范围和衍生实时增值服务包括：科学研究、实时环境状况发布、未来环境状况预测、实时农业活动指导、精确农业、大众实时信息发布、地学信息数据供应、水文及地质灾害预警、交通运输风险、建筑，以及决策层快速决策支持等诸多领域。比如，可以根据作物生长阶段、土壤类型，以及变化的土壤湿度来实时控制灌溉和施肥等农业活动；决策者可以在任何时间通过网络或手机获知某个地点和区域的水量和水质情况，以及在未来几周内的洪涝灾害风险，并可以通过此平台来验证其决策的可行性或效果等。对于一个国家而言，此平台技术具有一定的经济和科研的战略性意义，比如，以低投入和高产出的方式提高国家数字信息基础设施建设，使数据和模型价格更有竞争力的同时具有高获取性，进而推动科研和经济发展；可以提高国家对紧急自然事件快速而又科学的决策能力；并将在未来国际数字模拟经济新增长点的发展中取得先机。

在线实时模拟系统的开发始于2010年，其原型已经被成功开发，并在局域网的范围内应用于英国泰晤士河流域的地下水实时模拟。现希望在国内以创办企业的形式，从此系统的实际应用研究着手，对此实时在线系统平台不断研发、完善和推广。前期的应用可以从水文领域入手，比如可侧重于河流、湖泊及地下水水量（旱涝灾害）或水质的实时在线信息查询、模拟、预测、预警，以及决策系统；或者建立精确农业实时在线支持系统，在根据实时气候、土壤湿度和农作物类型等实时信息，指导农业灌溉和施肥活动，可以在降低成本、提高农业经济产出的同时，减少农业活动污染所引起的水资源污染，比如河流湖泊的蓝藻的产生，从而实现从源头控制的角度实现农业水资源污染的可持续性治理。应用中所产生的实时数据，比如分布式的降雨、蒸散量、土壤湿度和地下水深度等，将会被研究项目关注并请求共享；另外基于衍生的数据和模型，一些新的与人民大众日常生活紧密相关的应用可以被拓展，如某一个地点泥石流风险提醒，出行方式经济性实时对比，或者是季节性食物和蔬菜价格趋势等等。企业盈利模式包括：（1）通过提供实时在线平台和必要的实时数据，托管和维护计算机模型，从而构建一个数据和模型（包括科研、经济和社会等领域）的集散中心，收取一定的托管费用；（2）提供无偿公益性大众化服务，同时收取广告费用；（3）有偿的衍生数据和模型共享服务；（4）开发衍生的应用型增值服务； 以及（5）提供一个单纯的实时数据发布和分析平台，比如平台以地图方式显示加油站的油价，并提供用户当前位置到加油站的成本等。

有着非常广泛的应用范围；有着形成一个新的产业的潜力；此平台技术属于世界首创，有着广阔的市场前景。希望通过在国内寻求合作伙伴，共同创建企业，以实现该技术的产业化。

2013-006-瑞典-002-瑞典城市废物资源化自动分离处理系统

目前城市废物的处理方法主要采用“发酵分解+掩埋”、“直接掩埋”和“直接焚烧”，废渣填埋的量约分别产生占废物初始重量的50%， 100% 和20-30%。很多新的改进方向集中在对废物源进行废物预分类、运输和公众教育上，增加了治理费用。在中转站将废物进行手工分离也将增加治理费用并延长时间。未经处理的废水含很多污染物低温燃烧（800度以下），废气体含甲烷、硫化氢、二恶英（Dioxin）。需要用20-30％的资金用于排气处理。未经处理的含有机废渣30% 将占用大量土地。

城市废物资源化自动分离处理系统是一种垃圾处理的新工艺。因瑞典的城市垃圾处理建立在很好的垃圾分类基础上，大部分垃圾可进行回收利用和分类处理，其他部分主要采用了焚烧和填埋方式处理，故未采用这种自动分离处理技术。因此，项目单位望寻求与垃圾分类尚不健全的国家和地区合作开发，达到工业化规模。

新的城市废物资源化自动分离处理系统包括：

1）垃圾负压管道传输技术；

2）金属-玻璃-有机物分离；

3）小型固体混合物如废旧手机剃须刀等定期运往废电器分离中心与大型废电器用电磁爆超声分离技术统一处理回收；

4）有机废物中塑料和纤维物质的水/空气作为分离介质浮选分离（中试阶段）；

5）纤维物质的干燥和燃料块制造；

6）焚烧炉与废物治理系统的衔接以减少能耗；

7）水循环净化系统；

8）固定型和大型卡车车载或船载机动型城市垃圾分离系统的设计。

系统工作示意图如下：

新废物处理技术的优点有：

1）技术已知已验证，具有基本标准化设备，仅需设计连接、安装、调试环节；

2）本技术可从城市废物中提供清洁的能源而不需要改变国内现有的废物系统；

3）可接受未分离的废物，即中国式的含有70%厨余的废物；

4）非常低的产灰率（1%到3%）；

5） 燃料可作为生物燃料（产生中的CO2），高热值20 MJ/Kg （煤的热值为15至26 MJ/Kg），很适用于发电，无臭味；

6）1 小时处理周期；

7）作为一个无臭味的工厂，废物处理厂可处于人口较密集的地区。

从一吨中国城市废物所能获得的原料示意图：

填埋法由于占用土地，造成地下水污染，已经证明为最昂贵的方法，逐渐被放弃。

常规废物焚烧有25％以上渣和灰烬，需要进一步治理，排气净化、污水治理既需要高投资和运行费用。该处理技术与常规废物焚烧方法相比，仅有1-3%废渣，由于燃烧的是多空干燥的燃料块，能快速高温燃烧而不产生二恶英气体，无需复杂的尾气处理。污水治理较为简单。

与传统废物发酵技术比较，有机废物发酵产生甲烷，产生比较大比例（30%）的残渣，发酵场占地大，处理周期需一个月，残渣中含有有机材料表明有机废物的利用率低，没有可行的技术来处理发酵残渣，且废气发酵有臭味。

未来城市发展面临用地的价格上涨，环保要求提高，资源能源短缺，要求人们开发可持续的新技术。新的城市废物资源化自动分离处理技术将成为技术可行，经济和社会效益高的产业。该技术用于不同生产规模的收益估算如下：

1）每周处理2吨，收益4000万瑞典克郎；

2）小型工厂每年处理 1万吨，收益1亿瑞典克郎；

3）中型工厂每年处理20万吨，收益4亿瑞典克郎加电站收益2亿瑞典克郎。实现工业化后，在瑞典的收益估算，仅算燃料和垃圾费（100欧元/吨），不包括节省的土地成本，每年收益1.8亿，三年收回成本。

不包括管道输送和固体高压脉冲破碎分离价格：（单位：百万瑞典克朗）

Feasibility study 		10

Design and management	30

Land and buildings 	50

Mechanical and assembly 	30

Piping and assembly 	35

Power, Instrument, Control   15

Machinery for fuel  	 90

Boiler			      40

Other incl. admin and training  10

Power station， internal use	  60

WATER  TREATMENT      15

Unforeseen costs 	      15

Total investment 		400

该系统采用高压电磁爆法分离技术破碎固体垃圾，可回收废电子和汽车废物，包括复合材料含有宝贵的物质。由于该技术选择性高，即使是非常复杂的复合材料也可高效率地破碎分离。原理是在高压电的作用下复合材料可沿材料界面分离，而不是粉碎，金属部件可以与周围塑料或陶瓷部件分开。

城市废物资源化自动分离系统最大限度地将生物燃料和废物资源化，循环利用，纤维部分制造高效环保燃料。最大的优点是可持续、环境影响小，其经济性优于其他目前已知的流程。

该项技术对于处理中国大量的城市垃圾并达到资源化利用有广泛的市场前景。期望以技术转让、技术入股等方式开展合作。

2013-007-英国-001-英国Nanoco技术公司环保型无镉量子点材料(CFQD)项目寻求国内企业合作

Nanoco的市场定位是环保型纳米材料（CFQD）的生产商和供应商。其材料主要用于以下领域：

1. 背光显示：CFQD可以显著提高显示的色域（30%）使影像更逼真，色彩更艳丽。且无需改变现有LCD及LED显示的工艺模式，因此成本更低。更易于被广大LCD（LED）厂商所接受。目标客户：手机面板，平板电脑，电脑显示屏，电视等大厂及部件供应商。

2. 照明：通过控制CFQD的尺寸可以精准的调节光的色温及显色指数，从而达到客户对光的个性化需求。另外，由于CFQD的更为优异电光转化效率，可以减少LED光源的使用量而达到更加节能的目的。目标客户：LED封装，LED照明装置，LED灯具，LED照明产品大厂。

3. 薄膜太阳能：Nanoco生产的纳米粒子（CIGS）具有很好的光电转化效率。与现行的加工方法不同，该纳米粒子可以通过溶液法制作薄膜太阳能电池，材料利用率到达90%，远高于现行的蒸镀法和溅射法（<50%）, 因此成本更低。 同时，利用Nanoco纳米粒子制作的薄膜太阳能电池成品率高，薄膜均一性好。产品寿命长。而且可以用于柔性基质，适用性广。目标客户：想进入薄膜太阳能领域的有实力的大型企业。

Nanoco目前正在积极拓展中国业务，正在寻求与国内顶级相关公司的合作，根据客户的需求，研发，生产供给高质量的环保型纳米材料，帮助我们的客户创造出更好的产品。该公司对其技术Nanoco环保型无镉量子点（CFQD）的定位，生产制造能力及技术优势非常有信心，也希望与中国企业进行合作，合作方式可议。

Web: www.nanocotechnologies.com

2013-008-俄罗斯-003-FUCOLAM - 褐藻提取物

FUCOLAM – 是实践验证的两种独立物质组合 – 盐藻依聚糖和藻酸钠。这一点，使得FUCOLAM与其他以同样以天然提取物为主要成分的药品具有很大不同。

主要技术参数：

盐藻依聚糖可降低人体血液中的胆固醇含量，稳定血糖，促进人体产生具有重要作用的免疫细胞：具有消灭危险病菌和病毒作用的B-淋巴细胞和巨噬细胞。藻酸钠具有肠道吸附剂功能，即可积极执行清理人体内重金属盐及放射性物质，以及酒精、毒品分解物和其他有毒物质功能，

应用领域：

FUCOLAM具有明显的抗病毒效果，保护肠道内壁免受各种（包括病菌）危害，强化免疫系统，降低血液中胆固醇和血糖含量。该药品不会引起任何过敏反应，并且，可作为肠道吸附剂推荐使用。同时，可以作为治疗性药物和化妆品的主要成分来使用。

该技术已经申请了专利，外方希望通过技术转让等方式开展合作。

2013-009-俄罗斯-004-俄罗斯科学院远东分院项目：采用等离子-电解氧化法获取指定特性复合涂层技术

用途：在金属及金属合金表面制成多功能（抗腐蚀、抗水垢、疏水性、耐磨、抗磨损、热稳定、生物活性、生物惰性、催化及磁活性）氧化表层。

技术描述：在生态友好型水电解池内，通过电极作用而形成不同特性表面涂层。实现涂层既可以通过单步法，也可以通过等离子电解氧化及后续使用超细聚四氟乙烯对部分分子组分进行表面改性的两步法获得。在等离子电解氧化过程中，复杂形式交替极化信号的计算机控制与电解质成分的方向性选择相配合，保证实现涂层（附着性、形态、抗腐蚀、抗水垢、强度、热稳定性、硬度、弹性等）的可重复性，并具备需要的质量。通过现已开发的技术，对于包括海水在内的侵蚀环境下使用的设备零部件表面水垢形成过程进行控制。在远东造船厂综合试验台上所进行的实地测试现实了良好效果。

该技术已经申请了专利，外方希望通过技术转让等方式开展合作。

2013-010-俄罗斯-005-俄罗斯科学院远东分院项目：从工业废料中提取贵金属技术

通过应用该研究所所开发的工艺过程，贵金属冶炼企业可最大限度实现对贵金属的提取，并净化废弃矿砂中用来提取黄金的水银。提取贵金属的工艺流程中包含以下步骤：

- 使用硫酸盐（或硫酸氯化物）循环硫脲-硫氰酸溶液对原料进行浸出

- 滤渣过滤与清洗

- 使用磷酸三丁酯萃取黄金

- 使用二苯基硫脲与浸出溶液、清洗溶液中的磷酸三丁酯混合物萃取白银

- 有机相洗涤

- 黄金再提纯

- 白银再提纯

- 黄金和白银沉淀

该技术已经有技术专利，外方希望通过技术转让等方式开展合作。

2013-011-俄罗斯-006-俄罗斯科学院远东分院项目：采用水声技术和激光变形记录仪-干涉仪的高频地声发射研究

技术描述：通过已研发出的信号记录与处理方法，硬件设备和程序，能够从1赫兹到几十千赫兹的频率范围内，对地质声学排放展开研究。

主要参数：频率发内为0.1赫兹 – 10千赫兹的水声接收器、矢量复合接收器、激光变形记录仪-干涉仪。上述设备综合使用，用来对介质应力变形状态进行研究。

技术优点：在面积不大的人工和天然水面对信号进行观察，信号方向调查使用的是矢量复合接收器。而激光变形记录仪-干涉仪则用来研究地质声学排放与变形之间的内在联系。

应用领域：地震前兆研究，自然环境、变形扰动源定位系统、大型构造和建筑的应力状态测试声学遥感

该技术已经有技术专利，外方希望通过技术转让等方式开展合作。

2013-012-俄罗斯-007-俄罗斯科学院远东分院项目：利用海洋贻贝生产生物活性物质-NEOMYTILAN

技术描述：NEOMYTILAN本身是一种来自于远东贻贝Crenomytilus grayannus的高分子糖原提取多聚糖。提取NEOMYTILAN无需来源紧缺的原料，NEOMYTILAN生产采用渔业生产中的贻贝废弃物，本身对生态无任何危害，并能降低渔业生产对环境的污染水平，合理应用食品原料，制成新型医疗-保健产品，增加大药用制品品种。

基本技术参数：NEOMYTILAN具有分子免疫、消炎、愈合伤口功效，并可以作为中间体，进行以其为主要成分的药物和化妆品生产。目前，围绕NEOMYTILAN的进一步药物开发工作已经列入计划。

应用领域：生产烧烫伤药物和外伤药物的药品生产企业。化妆品公司。

该技术已经有技术专利，外方希望通过技术转让等方式开展合作。

2013-013-俄罗斯-008-俄罗斯科学院远东分院项目：通过电磁辐射监测方法对高压动力变压器进行早期故障诊断技术

1. 主要应用领域

对高压变压器进行早期诊断，预判其工作状态，避免事故发生，保障其可靠运行。

2. 技术描述

通过对高压动力变压器自身电磁辐射在一个很宽的频率范围内的测量和分析，可对其技术状态做出评价。

3. 该技术与现有技术相比的优势

- 保障设备无需关机和线路拆卸

- 设备处于正常工作电压和自然载荷之下

- 可在低温条件下对设备的技术状态实现评估

- 简便迅速及较低的造价

该技术已经有技术专利，外方希望通过技术转让等方式开展合作。

2013-014-俄罗斯-009-俄罗斯科学院远东分院项目：自给自足型水环境断面分析仪

技术描述：现已开发出用于水环境监测的自给自足型断面分析仪。其主要用途 – 通过从水面到指定深度的多次断面下潜，实现对水环境的水文物理、水文化学、生物海洋参数进行长期、有规律的测量。

基本参数：该设备的特点在于建立了一个具备良好流动性、可根据需要测量水环境参数的情况而安装机载设备、数据传输系统的载体。通过安装在其内部的深水卷扬机保障其在水下的垂直移动，卷扬机的芳纶绳索被固定在底部。作业深度：200米。

应用领域：在大陆架上实现对海水环境的自动监测。发现超浓度污染物，以保障岸边油库和钻探平台的安全。

该技术已经有技术专利，外方希望通过技术转让等方式开展合作。

2013-015-俄罗斯-010-俄罗斯科学院远东分院项目：用于放射性液体废料净化的纳米构造高效吸附-试剂材料生产

技术描述：建立用于放射性液体废物净化的新型高效纳米结构材料工业生茶。

技术参数：

吸附材料成分：硅酸盐

外观：颗粒

初始材料及化学试剂：钠水玻璃、氯化钡（高毒性）盐酸、氢氧化钠、水

颗粒机械强度：15mPa

亚甲基蓝吸附表面积：200 – 400m2/g

体积密度：0.5 – 0.7g/cm3

在海水中的锶分布系数：1000 – 5000

在流速5 к.о./小时，过滤流高度0.7m时，海水中放射性锶核素的净化系数：10000 – 100000

浮力：无

包装：防水纸袋

废物处理：作为无毒废物埋藏

技术优点：

- 对于衰变期较长的放射性锶核素、钴、铯、阿尔法-放射物具有超高选择性

- 可将放射性核素从液相转为固相，将需要填埋的放射性废物体积极大压缩（4 – 10倍），降低放射性废物处理费用。

- 可将各种成分废水中的放射性核素可靠净化

- 纳米结构高效吸附-试剂材料的用量比通过其他技术手段所获取的吸附材料小很多，但其使用效益则高出很多。

应用领域：工业企业、国防工业

该技术已经有技术专利，外方希望通过技术转让等方式开展合作。

2013-016-俄罗斯-011-俄罗斯科学院远东分院项目：饮用水净化技术

技术描述：为实现对饮用水及食品工业用水进行高效连续净化，化学所新开发出了一种混合型混凝剂-絮凝剂“InstanFlok”。 “InstanFlok”是一种以天然氨基多糖（甲壳素-壳聚糖）为主要成分的絮凝剂，与无机凝结剂和抗菌成分组合在一起，并可以直接使用的物质。甲壳素在自然界中的分布仅次于纤维素，其储量巨大。而从甲壳素中获取壳聚糖的技术本身也不复杂。

使用“Instanflok”的优点：

- 与普通的水净化相比，试剂使用量较低

- 在压力过滤器下可实现较高过滤速度（30-50m/h以上），同时，可减小净化系统外观规格尺寸，并提高其生产效率。

- 提高过滤器的保护作用，即在压力损失最小的情况下，实现过滤器的最大“容污量”。

- 减小混凝剂速度对原始水的温度依赖程度

- 在净化后的水中，不再有混凝剂残余并降低有机氯衍生物含量

- 使用的壳聚糖是一种无毒性、天然、生物降解物质

该技术已经有技术专利，外方希望通过技术转让等方式开展合作。

2013-017-俄罗斯-012-俄罗斯科学院远东分院项目：以纳米碳加热器件对低温冷物质进行加热装置

1、主要应用领域及具有应用该技术前景的工业领域

黏性聚合物质、石油产品、食用和工业用油脂的运输与回收。

2、主要技术-经济参数，原理和工艺

特殊的电阻加热材料采用纳米碳材料制成。突出特点在于，加热器在制作过程中可具有多种形状，良好的柔韧性和工艺加工性能。加热器的结构按将其温度梯度最低化的标准进行优化，并同时保证其形成预定的形状和具备较长的使用寿命。

3、该项目与同类项目相比的优势

加热器的结构按将其温度梯度最低化的标准进行优化，并同时保证其形成预定的形状和具备较长的使用寿命。

4、现有知识产权情况

现已申请专利的项目有：

- 油罐加热装置

- 用于沥青加热及运输的专用集装箱

- 装有电加热设备的铁路油罐

该技术已经有技术专利，外方希望通过技术转让等方式开展合作。

2013-018-爱尔兰-002-爱尔兰推荐项目——RapiPlex新型便携式医疗诊断仪

RapiPlex可用于多种用途的护理分析应用，包括感染性疾病，滥用药物（DOA）的测试和心肌标志物测试。其他还可以应用于食品安全和环境监测方面。

与市场上其他同类产品不同的是，该诊断仪能利用一个样品同时执行多达6个独立的分析，并在5分钟内得到结果并将数值结果显示在荧光屏上，不需要用户翻译和解释。RapiPlex结构紧凑，操作方便，非常适合应用于各种应用领域的不同测试点，例如在医院，医生办公室，诊所，或在外地都可方便使用。而且测试成本低。

Biosensia公司拥有的RapiPlex平板仪具有三项技术优势：

1、	多通道微流控芯片

2、	强大的，完善的荧光免疫分析系统

3、	一个集成光学阅读器，能提供数值读出，而不需要用户翻译和解释。

该技术目前希望能有公司共同生产。

据一位华人专家介绍，该诊断仪器属于一种便携式小型免疫发光仪，可以在很短的时间内分析10个样品，可用于传染病，心脏病等等疾病的诊断，也可以用于毒品滥用的检测等，应该很适合我国国情。据了解，目前在这个生物化学检测领域几乎都是非常贵的大型的仪器。

详细资料查网页：http://www.biosensia.com/rapiplex/

该实验室成果，外方希望通过许可合作等方式开展合作。

2013-019-新加坡-001-丝绸及纺织品仿生无染料着色技术

自然界中的染色主要分为两种：一是我们常见的衣物上的颜色。这种颜色由化学染料染色得来，是由染料分子对日光某种颜色的吸收或反射造成的。但由于染料分子被氧化或从织物上脱落，织物上的颜色则会褪去。二是孔雀羽毛与蝴蝶翅膀的鲜艳色彩。这种称之为结构色的颜色与前者相反，是由孔雀羽毛或蝴蝶翅膀等在微观尺度上的物质周期性物理结构对日光中特定颜色的反射造成的。它的重要特点是只要物质周期性物理结构不被损坏，无论风吹日晒，其色彩将永不消褪。正如激光影碟可永久保持影像、资料，结构色也能将颜色永远保留在织物上。

由于结构色的任何色彩，都可通过变化物质周期性结构的周期来调节，无须任何染料。"颜色可控”机理也让我们 “随心所欲”地实现织物凉爽或保温功能不再是难事——通过调节晶格大小，反射不同光波，从而使织物顺利实现抗紫外线或屏蔽红外辐射的目的。这也将是一种全新的绿色织物着色技术，不污染环境，不伤人体。除了着色，这种全新材料还能使织物抗紫外线、屏蔽红外辐射，实现凉爽或保温功能，具有极为广阔的前景。目前该成果已发表在国际著名杂志上，并已申请了国际专利保护。

样的思路，课题组首先选择在多年来熟悉的丝绸材料上试验。经过几年不懈努力，他们最终成功在丝绸表面“构造”出一种名为“光子晶体”的结构，这种结构不仅与孔雀羽毛和蝴蝶翅膀生物结构类似，更重要的是，它由一个个晶格“砌”成，这些晶格类似于搭建房屋所用的砖，大小可以调控。“当晶格大小变化时，内部结构也会随之变化，从而反射不同的光，呈现不同的颜色。”

与此同时，这一“颜色可控”机理也让课题组发现，“随心所欲”地实现织物凉爽或保温功能不再是难事——通过调节晶格大小，反射不同光波，从而使织物顺利实现抗紫外线或屏蔽红外辐射的目的。

该本技术将是一种全新的绿色织物着色技术，不用染物, 不消耗大量水源,不污染环境，不伤人体。除了着色，这种全新材料还能使织物抗紫外线、屏蔽红外辐射，实现凉爽或保温功能，具有极为广阔的前景。

技术提供方希望通过合作生产等方式开展合作。

2013-020-英国-002-英国约克大学多孔多糖碳质材料技术

约克大学的科学家开发的将多糖转化为介质材料的方法，可替代目前生产活性炭材料的方法。生成的材料在水溶液中不会像现有材料那样失去活性。该方法首先通过生成多糖凝胶制备多孔材料，然后进行催化剂条件下惰性气氛中(如有机酸)的热分解。

多糖体无毒、资源丰富并可生物降解，是重要的可再生资源。该方法应用广泛，可容纳不同天然多糖（包括果胶，秋葵，藻酸，不同类型的淀粉等）。生成的材料可作为有机合成转换的固相催化剂，以及色谱分离、水处理、气体脱色剂和气体吸收剂的介质。

外方该实验室成果，可广泛用于可再生资源，期望与中方开展合作研究。

2013-021-英国-003-英国约克大学荧光嘌呤核苷碱基类似物技术

约克大学研究人员设计了一系列具有共轭刚性棒状有机基团的嘌呤碱基（腺苷和guanosines），从而实现了杂环嘌呤环和替代（或非替代）环状基团之间的π-共轭网络；可以通过改变小型循环群的化合物来调整类似物的光物理性质（如吸收波长，斯托克斯转变等方式）。建立组合荧光库可以针对荧光应用的需要选择具有最佳性能的探针。

应用该技术可对碱基类似物进行磷酸化从而用于生物基质。非磷酸化的化合物在在水介质微摩尔浓度中是可溶的，并且很容易被细胞吸收。这些化合物可作为荧光基质监测嘌呤核糖核苷酸三磷酸（NTP）的合成、修改、结合、聚合或水解所涉及的酶的活性。

该实验室成果正在申请美国和欧洲专利，期望与中方许可方式开展合作。

2013-022-奥地利-001-奥地利技术 热力发动机

该热力发动机发明由奥地利Walter Loidl提供，利用太阳能、生物能和工业余热等低温运行，包括至少两个气缸活塞装置，其分别包括处于预压压力下的膨胀流体，所述膨胀流体在温度变化时改变其容积并由此使活塞移动，能单独控制的供热装置，用于向每个气缸活塞装置的膨胀流体供热，和控制供热装置的控制装置，以便可以交替地加热和冷却膨胀流体，从而使活塞移动。

该技术的优势可运用于清洁能源，低温运行和零排放的发动机。该实验室成果目前已申请了专利，期望以专利许可证贸易、合作生产等方式开展合作。

2013-023-英国-004-多路容错机器人

诺丁汉大学开发了新一代多轴工业机器人手臂。这种手臂允许机电冗余，可确保可靠和连续性运作。这些冗余的运用可使得维修机器人修理有缺陷的发动机，或者驱动机器人连续作业。

该技术可提升整个生产线的性能和效能，并可避免对作业机器人进行重设和校正所引起的延误。

该技术适合于运用机器人进行重复性作业的大规模连续性生产的工业中，并特别适合无人和人力受限的流程线中，具体应用领域包括汽车工业（从焊接到喷漆）、材料处理和安置、航空航天定位和安置以及核安置和装配等。

该技术目前英国专利申请之中，外方期望以许可方式开展合作。

2013-024-英国-005-交互式可配置成像排列芯片（SKED）

斑刀边缘检测器是一种检测粗糙样品表层的激光超声波技术。传统的非激光超声需要接触传感器以产生和检测超声波。这类方法不适合难以接近的和危险的环境。激光超声可通过激光产生和检测声波来解决这些问题。

该技术的优势是能与现有显微镜相匹配，同时可提供相关额外性能。

该技术主要可促成无损评价市场中激光超声波的应用。因此SKED的主要市场将是无损检测和测量。该技术有望成为激光超声波测量/检测系统，如无缝钢管和复合检查系统的一部分。

该技术目前英国专利申请之中，外方期望以许可方式开展合作。

2013-025-英国-006-英国牛津大学诊断显像剂制作方法

牛津大学的研究人员开发了一种制作放射性示踪的芳香族氟化物包括4-氟苯酚的方法。作为一个通用群组的4-氟苯酚是许多临床用放射性药品的特色。F-标记的芳香族氟化物本身用于正电子成像术（PET）中。该技术意义重大，因为PET研究领域目前为一种临床需求（对概念新颖的、有效的F-芳香族氟化物的临床需求）所助推。

作为一种很有价值的新战略，该方法将最终用于最富有挑战性的电子基板的快速、直接的亲核18F氟化作用，为病人诊断开启了新的放射性同位素示踪剂路径。

该技术是专利申请号WO2012/004567申请课题。ISIS寻求商业化合作伙伴。

2013-026-英国-007-英国牛津大学生物质制造甲醇的新催化剂技术

牛津大学的研究人员发现了一种可把来自生物质的甘醇直接转化为低级醇（如甲醇和乙醇等）的催化剂，其组合选择性达80%以上。据分析，一种独特的金属载体的交互作用导致了这种高效的催化。

该流程在比较低的压力和温度下运行，提供了把低级醇用作绿色燃料的可能性，特别是可用在交通燃料（用在燃料电池或者内燃机上），其挥发性比较好。

该技术目前英国专利申请之中。ISIS寻求商业化合作伙伴。

2013-027-英国-008-英国牛津大学关节植入传感器

牛津大学的科研人员发现了现有关节植入的一种小型化传感系统。该系统可搜集相关数据，以改进未来产品并协助病人康复。

迄今为止，用于关节置换的传感器大多太笨重、不实用。牛津大学的科研人员开发的这种小型化传感器可嵌入现有的关节植入之中而不改变其机械性能，并可通过确保关节植入的正确来帮助病人康复。

2012年，关节植入的市场大约为305亿美元，年均复合增长率为8.2%。预计这些传感器可大大促进关节植入的发展，形成可观的竞争优势。

该系统目前处临床应用前阶段，已提请英国专利。ISIS寻求商业化合作伙伴。

2013-028-英国-009-英国牛津大学传染严重性监测技术

梭状芽孢杆菌感染是肠病的主要诱因，在医院中较为流行。

根据多年来对医院数据的搜集和分析，如果采用牛津大学的传染严重性监测技术，在正常临床数据表明死亡率上升和病菌相应被识别出以前，来自日常临床检测中的中性白细胞计数之类的生物标记即可揭示新有毒病菌的现象和影响。

该技术可应用于许多类型的临床生物标记和检测。

该技术目前已经提请英国专利。ISIS寻求商业化合作伙伴。

2013-029-英国-010-英国牛津大学帕金森疾病诊断方法

通过运用电化学阻抗谱，牛津大学的研究人员开发了一种新的帕金森病测试方法。该测试方法仅需要5μl对帕金森疾病发展反应特别强烈的稀释血清。耗材检测条有望在普通诊所或者医院内的手持或者台式仪器上得到应用。

该即时检测方法可在帕金森病发展早期对其进行准确的检测，围绕治疗的选择改进临床判定，并减少PET/SPET检查费用。

该实验室成果技术有待申请专利。ISIS寻求商业化合作伙伴。

2013-030-英国-011-英国牛津大学快速骨折愈合技术

牛津大学的科学家发现骨折处局部特殊分子的传输可加速骨折处的重生和修复。这些分子包括用于局部和特别的剂量范围内的炎性化合物。该发现中的剂量采用了局部传输方法，比有记录可查的最大许可剂量低100倍。局部传输也可确保不会产生系统性副作用。

该发明可用于跌打损伤后骨质重生、骨质疏松症治疗以及加强骨植入的附着性等，在骨质重生和关节置换术方面将有很大的市场空间。

该技术目前处临床应用前阶段，已提请两项专利。ISIS寻求技术许可商业化合作伙伴。

2013-031-英国-012-英国牛津大学基因型检出软件

CHIAMANTE是一种为Illumina公司推出的BeadChip芯片所设计的基因型检出软件。该软件可对通过测序和微阵列基因分型两种技术在个体上搜集的两套数据同时进行基因型检出，继而提高检出准确性和比率。

ISIS寻求技术许可商业化合作伙伴转让技术。

2013-032-希腊-001-希腊LED路灯智能能源控制系统

Astrofos开发了一个平台，为无线控制、节能和数字化照明提供更广泛的新的可能性。Astrofos开发的平台允许控制无限数量的LED灯，显示1600万色，控制灯光亮度，按照客户要求定制特殊效果。Astrofos提供的LED技术和无线控制解决方案，可以实现廉价的照明、简单的环境，具有通用的特点。

Astrofos技术的开发技术已具备了两项专利。

1）双向自动配置的无线通信（基于最新的ZigBee技术）

在实际应用中，从一台中央计算机就可以在给定区域控制所有的灯。由于该系统是双向的，可以有每个灯的实时信息（例如确认系统的操作良好）。双向通信以及其他维护成本降到最低。

2）能源监控和加热控制管理。这些功能超过40％，将扩大LED的有效性和可靠性。

3）照明系统轻松和简单的中央管理。对系统的控制，将不要求特定的知识，不需要专门人员，进一步降低了使用成本。

4）维护信息系统。该信息系统将降低维护成本，扩大系统寿命期。

5）适宜任何额外的电源节省计划。

目前在中国的路灯照明市场方面，政府提供了强有力的激励机制，更换基于LED的路灯路灯，以大量节省能源。中国政府已经出台新的标准，在此基础上新的照明设备采购将很快推出。

希望联系想合作的中国专业从事太阳能路灯研发生产的企业。

2013-033-希腊-002-采用清洁生产技术从植物提炼天然酚类抗氧化剂

本项目是采用创新、简易、成本低和清洁的技术从植物（例如橄榄叶）或从废物（如石油厂废水）分离提取和生产天然抗氧化剂酚类化合物。最终产品完全不含任何有毒残留物。

采取胶囊介导方法从乙醇提取物（如橄榄叶的NaCl和食品表面活性剂）中分离、预浓缩和封装多酚类化合物，技术简单，表面活性剂和乙醇消耗量最少。同其他现代技术如超临界流体萃取相比，在设备和操作要求方面都显着降低，。该技术已提交专利申请。

目前含有天然抗氧化剂的功能性食品市场需求不断增长。这种产品含有丰富的生物活性化合物，尤其是多酚类化合物。因此可以用作添加剂，通过延迟脂质过氧化以提高食品的保质期。

该产品可广泛用于食品补充剂、面包、乳制品和肉类产品、饮料、罐头食品、巧克力、药品、化妆品等，市场广阔。目前该技术已小规模试生产，期望以出口产品、合作生产等方式展开合作。

2013-034-卡尔加里-001-海冰和冰川勘探及监测技术

技术提供方为是加拿大一家专业化公司，通过研究和了解各种海冰和冰川形成、为世界大型石油公司、远洋公司和专业研究机构提供海冰和冰川勘探和检测技术以及开展调查和咨询研究服务。公司旨在通过优质的研究咨询服务、可量化的数据产品和专业的海冰技术，帮助客户完成涉及冰雪领域的各项作业。

合作项目内容及特点：

1.运用特有的勘探和监测技术进行前端工程设计：

2.为极地船队航行，冰区船舶作业、破冰船和海上钻井平台提供专业支持：

3.冰漂移信标仪的设计、制造和设置；

4.拥有专业的冰块数据软件，用于冰区航行路线规划、冰区作业季节设计和作业船只的选择等；

5.对于从事海上石油作业、冰海勘探和航行及海冰检测和管理的观测员、导航员提供针对性的海冰监测培训。

该公司对我国极地研究单位、海洋运输和南北极开发提供技术支持和咨询。

2013-035-多伦多-001-用于医疗诊断和治疗-----多功能超顺磁性纳米载体

超顺磁性纳米颗粒作为一种新型的功能材料有着极具潜力的应用前景。通常，超顺磁性纳米颗粒在外加梯度磁场的作用下被磁化而发生定向移动，可以从介质中被分离出来；当外加磁场撤离后，超顺磁性纳米颗粒又可以重新悬浮在液体中，具有良好的分散性能与可操控性。由于磁性分离技术本身的易操作性，低成本,环境友好及易于放大等特性，纳米磁性材料的超顺磁性、表面生物分子/药物可修饰性，因此，该项技术可应用于临床诊断、靶向药物、细胞分离和分类、蛋白质分离纯化、核酸提取、 信息存储、能量存储等领域.

利用本技术生产的纳米粒子具有极好的单分散性，通过表面修饰，其生物偶联量高 胶体稳定性。

主要应用领域：

1．体外检测，临床诊断

针对肿瘤细胞的特异性抗体和抗癌局部治疗药物，利用独特的纳米结构和表面的设计和开发，根据生物医学的要求和程序，开发链接荧光分子实现体外检测功能， 这些功能又可以有效地利用在临床上，允许同时癌症的诊断和治疗。

2.肿瘤定位热疗与靶向给药治疗

纳米磁性颗粒可以直接注入人体,通过外磁场的控制聚集于体内的肿瘤位置, 使其在交变磁场的作用下产生热量，使肿瘤区域的温度达到42-45℃并维持一定的时间，改变肿瘤细胞所处的环境，抑制肿瘤血管形成和肿瘤细胞转移，并使其凋亡、坏死，从而达到杀死肿瘤细胞的目的。这对于癌症、结核等疾病十分适合。

磁导靶向药物缓释制剂是一种将药物制剂注入体内，通过磁场诱导使药物在病灶区域聚集并缓慢释放的靶向药物，具有药物局部浓度高、与肿瘤组织接触时间长、靶向性好、毒性反应小、耐受性好、安全性高、疗效肯定，操作方便等特点，是一种恶性肿瘤治疗的先进化疗方法。

3. 肿瘤基因治疗

纳米磁性颗粒通过生物偶联治疗基因，注入人体后，纳米粒子-治疗基因在外磁场的作用下会聚集于体内的局部，从而下对病理位置进行基因治疗。这适合基因缺陷类疾病治疗。

4．细胞分选

磁性微粒用于细胞分选是近些年来迅速发展起来的一项细胞分离的技术，它的原理是通过在磁性微粒上表面标记抗体分子和细胞发生特异性结合，然后借助于外磁场的作用，使磁标记的细胞发生定向移动而实现目的细胞的分离和纯化，此方法操作简便迅速，不需要大规模仪器，且能获较高的纯度和回收率。

5.基因转染对比试剂

纳米磁性颗粒可以作为生物实验室在细胞进行基因转染时的对比试剂。

目前该技术已小规模试生产，期望以技术转让、合作生产、投资等方式展开合作。

2013-036-卡尔加里-002-用于压裂水储存的R40型工程绝缘存储罐项目

技术提供方为加拿大的一家工程设备设计制造公司，是设计和生产适用于不同行业和领域复合材料产品的生产企业。该公司设计生产的产品从核心轻质复合绝缘垫产品到高容量绝缘水管理和储存系统。

合作产品内容及特点：

压裂水储存罐是石油工程中必备的设备，RHINOKORE公司发明和生产的用于压裂水储存的R40型工程存储罐是设计最新颖，目前在北美石油压裂工程中最受欢迎的产品。这一产品的特点是：

1.能够更快、更简单地安装和拆卸；

2.适应性非常强，可以根据需要进行修改和组合；

3.组合型的结构更适于运输，而且不易损坏；

4.在使用容积不变的情况下，积木式模块化系统可以减少产品的体积，降低成本。

5.产品具有自己独特的绝缘系统。

外方希望以技术转让、合作生产等方式，联合国内厂家生产这一压裂设备，预计该产品市场前景非常广阔。

2013-037-布里斯班-001-新型抗失效耦合组件

在工业传送带上，轴间高扭矩的传送主要通过法兰离合器来实现。离合器的失效不仅会导致传送带停工，增加生产成本，还容易造成工人伤亡。昆士兰大学科研人员设计出的新型抗失效耦合组件能够有效地防止这类故障，同时实现高扭矩的传送。

该实验室成果已申请专利，外方希望以技术入股、合作生产、投资等方式开展合作。

2013-038-布里斯班-002-适用于户外运动的太阳能支架

对户外探险爱好者而言，除用传统电池充电外，便携式卷筒太阳能板日益成为一种新选项。然而，太阳能板的架设和充电往往低效、费时。由悉尼科技大学开发的新型太阳能支架是太阳能板的一个附件，性能灵活，角度朝向太阳。在不使用时，可放入卷筒。支架的尺寸，重量等都十分实用于探险旅游市场。

探险旅游市场在过去十年迅速增长，仅在美国就有1500万忠实的户外运动爱好者。该实验室成果已申请专利，外方希望以技术入股、合作生产、投资等方式,寻求同户外设备或可移动太阳能设备制造/提供商合作

2013-039-布里斯班-003-快速、连续的电泳分离水质分析技术

塔斯马尼亚大学分离科学研究中心的科学家开发出一种更快、更完整的水质连续分析新技术。该技术以每分钟间隔连续自动采样，电泳分离的方法，达到显著提升过程分析能力的目的。具有快速分析大量数据、对单个样品的多项快速同步分析和检测、单样品反相电荷样本同步测试、高灵敏度的分析以及连续/重复采样等特点。

该实验室成果已申请专利，外方希望以技术入股、合作生产、投资等方式开展合作。

2013-040-多伦多-002-加拿大西安大略项目：生物反应器

此生物反应器（BioGenerator）是第一个用于发电且具备商业可行性的生物技术。本系统利用氢气发电，安全可靠，无噪音，无碳，高效率且经济划算。

阴极氧还原反应缓慢的动力学是导致传统燃料电池高成本和低电转换效率的主要原因。与其相对比，本生物反应器的阴极是被水溶液中三价铁离子还原成亚铁离子的反应所驱动。与此同时，特殊筛选的微生物在相联的生物反应器中不断地再生三价铁离子。这个设计促使氧化反应的速度翻倍提高，进而得到比其他方法更高的电转换效率。

不仅如此，由西安大略大学科研人员发明的这种方法，其阴极化学反应无需铂金催化剂，燃料电池其他材料的成本也得到了降低，从而显著地减少了成本。这个系统稳定可靠，有高扩展性，其输出工率可被简易调试后适应不同的电力需求。

本系统已在过去的四年中经过广泛测试，一系列的实验样机可提供高达1千瓦的高峰输出功率。

其应用领域包括：

1、平滑发电输出功率：结合间歇性的不稳定的发电源（比如风能和太阳能等可再生能源）提供稳定并可自我调节的电力输出。

2、电力存储：结合电解和氢气贮存, 提供短期和长期对多余或廉价的离峰（off-peak）电力的存储，以备日后使用

3、固定式发电：本系统是需要安全可靠，无噪音，和可控功率的远距离，预备或储备电力应用的理想之选。

该技术申请了加拿大专利并通过PCT申请了其他国家的专利，并已小规模试生产，期望以技术入股、技术转让、专利许可证贸易等方式开展合作。

2013-041-多伦多-003-加拿大西安大略大学项目：一种提高传感器可靠性的系统

在安全至上的工业车间中，如石油和天然气精炼厂、化学处理厂和发电厂，对关键传感器可靠性的要求非常高。这些传感器通常是有线的、用于紧急制动、过程控制或监测。由于这些传感器通常在恶劣的工业环境中运作，因此可能发生偏差、偏移、精度退化或完全失效等故障。这些故障可能会导致意外的车间停工，在某些情况下可能会导致平均每天一百万美元的损失，或可能会导致产生灾难性后果的重大事故。因此，必须确保传感器的测量是精确、准确而可靠的。配置额外的传感器来校验这些测量结果，可以显着地提高传感器的可靠性。

西安大略大学的研究人员已经开发出一种具有极低干扰性、低成本且易于安装的系统，来监测和校验现有的有线关键传感器。额外传感器的安装及数据测量都可通过低功耗、高可靠性的发射器来无线传输至计算机工作站。该工作站也可获得已安装的有线传感器的测量值。然后它会自动检测出现故障的传感器并向车间人员发出警报。

主要优势包括：

1、对现有工业装置系统的干扰性最低；

2、极低功耗的无线信号传输不会干扰其它电子设备

3、价格低廉且易于安装

4、自动检测出现故障传感器

该系统已通过工业等级设备的验证。传感器的可靠性将被增强，车间安全性、可用性、经济性将获得显著改善。

申请了加拿大和美国专利，期望以技术入股、技术转让、专利许可证贸易等方式开展合作。

2013-042-多伦多-004-加拿大西安大略大学项目：一种基于磁流变液的驱动装置

现在，几乎没有能提供多自由度并且在不添加多个发动机的情况下独立移动的驱动装置。例如，安全驱动机械装置的传统方法是在每个接头处使用特别改进的随动发动机。如今大多数应用中，驱动装置对多自由度（DOF）运转的需求不断增长，但是安装多个发动机价格昂贵。

西安大略大学的研究人员开发了一种新技术，将磁流变液（简称MR流体）应用在连接标准发动机到一个负载的驱动机械上。磁流变液（MR流体）是一种在磁场作用下可瞬间并可逆地改变粘度的智能材料，从而能够转移力/力矩。通过控制磁场强度，它可以精确地控制驱动系统中的力矩，并且为每个自由度充当一个开关。这将在不影响单个输入电动机的情况下，按照用户需求灵活地合并多个自由度。最终，用户将能够完全控制驱动。

西安大略大学的创新方法，减少了对多台发动机、传动装置和传感器的需求。这为任何多自由度驱动系统提供了一个具有成本竞争力的选择。

主要优势与应用包括：

1、在多自由度中只使用一个发动机，降低驱动器的生产成本（比现有系统便宜80％）。

2、灵活的技术，适用于各种简单或复杂的驱动系统。

3、采用低廉的力/力矩传感器来进行力/力矩的精确测量。

该实验室成果申请了加拿大和美国专利，期望以技术入股、技术转让、专利许可证贸易等方式开展合作。

2013-043-多伦多-005-加拿大西安大略大学项目：光学微压传感器

如今产业界对快速响应、高灵敏度的微型传感器的需求不断增长。基于集成光学设计的微传感器可在无需使用电线的情况下检测并发送信号。光学微传感器的明显优势在于抗电磁干扰，在易燃易爆介质中的安全性，电气钝性和在高动态范围内的高灵敏度。目前正在开发的不同微型传感器中，PC传感器（光子晶体传感器）因其高灵敏度、占用空间极小、可分布式测量并且可与成熟的SOI技术（硅晶绝缘体技术）结合等特点而备受关注。

由西安大略大学科研人员发明的这种基于光子晶体波导管的微光电子压力传感器，是采用平面硅晶绝缘体技术制造的。该设备的操作的原理是利用微光电子波导管周围材料的折射率变化，来改变光通过波导管的传播。在这种传感器中，有个活跃的微型传感元件（该元件包含一个能暂停光学波导的空气桥），可通过光学读出将机械外部输入（包括力、压力、加速度等）转换成光学信号。膜的偏转有效地改变了光子晶体波导管（通过波导管改变传输）周围的折射率。

其技术优势包括：

超灵敏：纳米偏转分辨；

微尺寸：不大于40纳米；

多样化：可在一系列单色光中实施。

该技术可应用于生物医学用传感器芯片实验室、颅内血液和脑脊髓的监测以及血管成形术，主动脉内和其他类型导管的传感器。

申请了加拿大和美国专利，期望以技术入股、技术转让、专利许可证贸易等方式开展合作。

2013-044-多伦多-006-加拿大西安大略大学项目：高效的多功能太阳能量转换系统

当今的社会经济趋势对可再生能源有着广泛的需求。一种日益流行的能量收集形式便是太阳能——能被获取并提供丰富可再生能源的太阳能。不幸的是，现在的太阳能电池板与光伏发电系统的工作效率仍比较低。太阳能技术的散热问题仍是能量损失的主要因素。目前，家用系统不是光伏能源收集器就是用于水加热的太阳能光热系统。城市环境中的有限空间也限制了可选太阳能电池板的数量与类型。混合型太阳能电池板技术为这个问题带来了解决办法。

这项最新设计并完全整合的技术是一种可以最大限度提高太阳能量收集的系统。此混合太阳能系统集多种技术于一身，可产生能量，热水，并为水消毒。更具体地说，这种混合太阳能转换系统会：（a）将收集到阳光的可见红外光谱转换为电能与热量；（b）运用循环水来散热并提供温水（大约50-60摄氏度之间）；（c）通过运用一部分收集到的阳光来进行光催化水消毒。此系统将提供大约3千瓦的电能，足够一个4-6口之家所需要的热水，并最小化水箱中细菌与病毒带来的风险。这项技术在小范围内充分地利用整个太阳光谱为业主提供一个完整的解决方案。

该技术的主要优势与应用：

1集能量生产、提供热水，并为水消毒功能于一身的单系统

2为热能与电能的最大化能量收集所优化

3可自我清洁的表面与抗细菌生长功能让维护更方便

4自我清洁的表面可消除异物并提供更高的太阳能转换

5占地面积小

该技术申请了加拿大专利并通过PCT方式申请了其他国家专利，可广泛应用于电力工业。目前已小规模试生产，期望以技术入股、技术转让、专利许可证贸易等方式开展合作。

2013-045-多伦多-007-加拿大西安大略大学项目：独特微孔膜的制作方法

拥有均匀大小以及分布的孔径的膜具有广泛的用途，如过滤、分离、以及为材料合成提供模板的作用。目前，有几种方法可以制造微型/纳米结构的穿孔膜，但这其中的多数方法都很复杂、难控制，而且难以规模生产，而其他方法制造出的膜又具有尺寸分布较差、表面凹凸不平等缺点，导致低效的过滤/分离过程。

西安大略大学科研人员的这项发明将演示一种创新的定义膜制作方法。这种简单、可规模化的方法制作出的膜可自动脱离基底，并拥有均匀可调的开放式孔。这些开放式的孔可通过此方法制作出的膜来进行设计并受到很好的控制。

此发明制作出的膜可在各类领域使用，如制药与医疗部门，并可用于血液净化以及微型或纳米规模上的过滤与分离。

本发明的技术优势主要有：

- 更廉价，适合大规模生产；

- 可设计并很好地控制孔的模式、排列、密度以及尺寸；

- 可轻松调整膜的厚度；

- 无须接触危险试剂。

该技术申请了美国专利，可广泛应用于药物与医疗部门、分子筛、纳米过滤和血液净化。期望以技术入股、技术转让、专利许可证贸易等方式开展合作。

2013-046-多伦多-008-加拿大西安大略大学项目：双轴太阳能跟踪系统及支撑结构

与固定安装的太阳能发电系统相比，太阳跟踪设备（Solar Tracker）可提高高达35%的太阳能发电系统输出功率。目前用于太阳跟踪设备的天文定位跟踪系统，依赖于预先输入的经度与纬度坐标，将太阳能板转向太阳大致的方位。这种需电脑软件控制的跟踪方法误差大且安装成本高，不仅如此，这种跟踪方法还无法检测到云层覆盖。当太阳被云层遮挡导致系统不能发电时，跟踪器仍沿太阳轨迹移动，造成在不必要的能量消耗。因此需要找到一种既能提高系统效率又能减少发电总安装成本的太阳跟踪系统。

西安大略大学的研究人员发明了一种高性价比的简易智能太阳跟踪系统，此技术可扩展到支持任何负载需求。本系统由一个双轴太阳跟踪器和一组承重支撑结构两部分组成。这个双轴太阳跟踪器采用智能控制系统，依靠当地的阳光照射而非预先设定的坐标系统来跟踪太阳所在的高度和纬度。而承重支撑结构可承受太阳能集能器60-75%的负荷，很大幅度上减小了驱动太阳跟踪器所需的发动机体积和成本。这一支撑结构的应用使整个系统能支持不同的负载要求。此外，整个系统的安装无需调试，可即插即用。安装成本的降低再加上更大的输出功率和更高的系统效率可显著缩短现有及未来太阳能发电装置的投资回收期。

该装置的优势包括：

1、即插即用，无需调试

2、自动跟踪

3、低功耗控制系统

4、适用于不同的负载要求

该系统可广泛应用于太阳能光伏发电系统、住宅，企业、电力太阳能发电系统的安装以及卫星天线和同类器材的安装。申请了加拿大专利，并通过PCT渠道申请其他国家，期望以技术入股、技术转让、专利许可证贸易等方式开展合作。

2013-047-多伦多-009-加拿大滑铁卢大学项目：一种用于第四代无线通信网络的轻量级的安全系统

第四代无线通信系统(4G)已逐渐崭露头角。这种无线通信技术通常被称为“长期演进技术”(LTE)以及新一代的IEEE 802.16m(Wi-MAX)。为了保障第四代无线通信系统的正常运转并且防止误操作，安全技术已成为4G系统中不可或缺的部分。由于复杂的算法结构，目前用于3GPP 中的机密性与数据完整性算法在带宽利用率、吞吐率、处理速度、存储空间以能量消耗方面的效率比较低。更为重要的一点在于3GPP 中密码算法在安全性方面较难给出量化的分析。

滑铁卢大学的研究人员开发了一种新的轻量级的流密码算法WG-16。在流密码算法WG-16 的设计过程中，研究人员同时考虑了高效的软件以及硬件实现并将资源受限的手机列为主要的应用目标。流密码算法WG-16 的设计基于著名的Welch-Gong (WG) 变换。这种变换在数学上能够保证生成的密钥流具有理想的二值自相关性、平衡性、长周期性、理想的元组分布以及高的线性复杂度。这些好的安全性质克服了3GPP 中密码算法的弊端，从而增强了人们对流密码算法WG-16安全性的信心。

流密码算法WG-16 的最初开发主要集中在获得好的随机性性质，这些性质是保证算法安全的先决条件。近期，针对各种低能耗以及低成本的嵌入式平台，研究人员已经选取了适合软件以及硬件实现的好的算法参数。除此之外，研究人员正在开发并且分析一套基于流密码算法WG-16 的安全协议。这套安全协议将被无缝地集成入第四代无线通信系统的架构中。

其技术优势是：

- 市场上唯一一个其安全性基于严格的数学证明的安全系统；

- 适合各种软件和硬件平台；

- 用于资源受限的设备上有较低的能量消耗。

研究开发进展：

- 正在利用智能手机测试安全系统的性能；

- 寻找工业界开发4G通信系统的合作伙伴。

该实验室成果正在申请专利中，期望以技术入股、技术转让、合作生产等方式开展合作。

2013-048-布里斯班-004-骨齿组织修复再生材料与器件

骨齿修复的最终目标是弥合骨皮质缺损以及恢复到骨断裂前的机械强度与功能。因此, 关键是建立一个真正促进骨折愈合的治疗，对于骨折或骨缺损伤修复，刺激或加速骨愈合将会产生极大的健康和经济利益。在骨科, 缩短骨折愈合时间，增加再生速率，并能够更成功地实现骨组织整合。

本项目是以实现断裂或缺损骨齿修复与再生为目标，其技术创新是以自然骨结构与功能为导向，采用纳米技术使得其组份尺寸与自然骨齿中矿物质相适应, 同时利用一个非传统的方法即基因疗法来改变细胞和/或分子在需要再生的地区环境，使得产品在骨组织的再生能力和愈合速度大大提高。

本产品已经完成了生物试验和部分临床试验，结果表明本产品具有优良的生物相容性，生物活性及骨诱导生长作用，优异的修复骨缺失与再生骨能力。与目前市场上的同类产品相比较，本产品因其引入基因治疗技术使得产品的生物功能与技术处于领先地位,属于新一代骨齿修复与骨组织再生材料。该产品使用方便，容易成形,即可直接替代与修复缺失的骨齿组织，又可以作为支架加速骨组织再生实现断裂或缺损骨的整合。

本产品既可用于矫形与脊椎外科,又能修复骨齿缺損和再生缺失的骨骼。主要用于骨科、齿科,颅骨外科。

外方期望以技术入股、合作生产、投资等方式开展合作。

2013-049-布里斯班-005-革命性的新鲜水果行业新技术

乙烯是一种无色，易燃气体，带有淡淡的甜味，被广泛地使用在水果的熟化和成色上，包括香蕉，芒果，西红柿，鳄梨，梨和柑橘等。众所周知，为了保证新鲜水果在上市时刚好成熟和在运输过程中不受损害，水果收获时一般是未成熟的绿色。到达目的地后，水果被放入熟化室，在最佳熟化温度和湿度下，释放乙烯气体来触发水果的自然熟化，得到外观和质量俱佳的成熟水果。然而，压缩的乙烯气体即昂贵又不安全，气体储存在钢瓶中，极易挥发，爆炸事故时有发生。为克服这些缺陷，昆士兰大学的材料科学家研发出一种用粉末替代气体的新技术，将大大地提高水果熟化过程的安全性和效率。研究小组已找到一种淀粉衍生生物材料，其晶体结构中含有腔体，可以封装乙烯气体。当温度和湿度提高到一定程度，乙烯气体将迅速的从粉末中释放出来。这种生物粉末已达到食品级，无污染，既安全，用量又少，十分适合于小批量水果的熟化。熟化过程甚至可以在运输途中实现，将粉末放置在运输车上，当水果从农场运到市场时，水果已完全成熟。

该实验室成果已申请专利，外方期望以技术入股、合作生产、投资、专利许可证贸易等方式开展合作。

2013-050-法国-001-法国无毒生物杀菌去污技术

HBA-Bioscreen产品主要有三大用途：

1、杀除空气中的细菌

2、治疗青春痘、日晒、面部出油等化妆品配方

3、调整免疫力系统的药物配方

与市场上其他同类产品相比，该产品的最大特色是生态环保和效果显著。根据临床实验，该产品在三个月内可有效抑制并改善青春痘的症状。该公司目前希望与中国公司共同生产。

该实验室成果已小规模生产，并申请了专利，外方期望尽快反馈，通过许可合作的方式展开合作。

2013-051-英国-013-英国约克大学有机化合物检测技术

约克大学的新技术是一个低成本、综合性、小型节能二维气相色谱仪（GCxGC），研发已进入集成微GCxGC设备阶段。该设备是一个敏感的电子鼻，可以区分各类挥发性有机化合物，且分辨率高于目前市场上的微GC系统。该设备可用于空气中的污染物和微量化学物质的检测、爆炸物或毒品检测、化学工业过程杂质检测、病患呼气样本分析、环境监测等。

该实验室成果期望以合作研究或技术许可的方式合作。

2013-052-英国-014-英国女王贝尔法斯特大学自洁生物材料技术

英国女王贝尔法斯特大学(QUB)的研究人员开发的一种新型多功能生物材料，可对变化的活性有机体环境做出智能反应并实施表面清洁。该材料可用于医疗器材植入人体后的抗感染，从而缩短病人的住院周期，降低手术治疗的机率。可广泛应用于高科技医疗器材，提高其性能。

该实验室成果期望以合作研究或技术许可的方式合作。

2013-053-英国-015-英国女王贝尔法斯特大学显微操作针技术

英国女王贝尔法斯特大学(QUB)研制的一种基于水凝胶材料的新型显微针，主要用于活性药物成分（APIs）的经表皮给药。水凝胶多聚物显微针在干燥条件下十分坚硬而锋利，遇水后则迅速与皮肤进行水合，从而在外部环境与给药微循环间形成顺畅的液体通路。该技术适用于多种活性药物成分的给药，制造工艺简单且成本低。使用该显微针给药治疗无痛，不易感染，并可根据药物类型和剂量进行调整。

该实验室成果目前正在申请专利中，主要市场在美国、欧洲、加拿大、日本、澳大利亚和巴西，希望与中方企业商讨商业化。

2013-054-英国-016-英国女王贝尔法斯特大学氢传感器技术

英国女王贝尔法斯特大学(QUB)研制的这项新设备目前在位于谢菲尔德的EPSRC国家III-V实验室制造。基本器件是将一个很薄的Pd条（长度〜160μm，宽度〜4μm且厚度<10nm）沉积在一个n-InP衬底上。该设备可以被定制用于〜10秒时间尺度、氢水平〜1％的检测。该器件在标准的半导体加工设备采用标准的半导体制造技术制造，因此低成本是其突出特点。即使在非常温和的光刻分辨率下（例如线宽度为4μm），也可生成非常有效的设备。

该实验室成果期望以合作研究或技术许可的方式合作。

2013-055-英国-017-英国女王贝尔法斯特大学光能抗菌涂料技术

女王贝尔法斯特大学的研究人员开发的一项应用光敏分子的新型涂料。在可见光下，这些光敏分子生成活跃氧族，主要是单重态氧。该涂层具有抵御各种细菌、病毒和真菌的特性，因而可广泛用于医院的各类处置表面，如墙壁、地板、门推板或病床扶手，预防和控制医院相关感染。该方法简单、效果持久、成本低，可避免人为错误或效率低下的清洗和消毒。

抗菌表面的市场需求近几年增长很快，潜力较大。该实验室成果已申请专利，外方期望与中方共同合作开发及产业化。

2013-056-英国-018-英国女王贝尔法斯特大学光敏抗感染生物材料技术

英国女王贝尔法斯特大学(QUB)的研究人员发明的一种应用光敏分子的新技术。在可见光下，光敏分子生成活性氧族，主要是单重态氧。该技术主要功能是医疗器械杀菌及生物材料植入后的杀菌。敏化剂可以在经临床证明的化合物基础上，通过相对简单和经济的工艺进行材料合成。该技术可广泛应用于可进行光处理的表面，如眼科生物材料（人工和隐形眼镜），伤口敷料，泌尿和中心静脉导管，气管插管等。该生物材料也可用于工业，如塑料包装和塑料消耗品。

该实验室成果已申请专利，外方期望与中方共同合作开发及产业化。

2013-057-英国-019-英国女王贝尔法斯特大学多点触控可变性建模技术

多点触控可变性建模（MUSA）技术主要通过整合可变性管理技术、工具及多点触摸显示技术，实现大型可变模型的管理。MUSA可提供丰富的建模框架以及一个定制的关注分离机制，多点触控工作站补充提供直观的导航和模型。因为可支持同时接收多个使用者输入信息，该技术也可应用于合作设计。

该实验室成果目前正在申请专利中，希望与中方企业商讨商业化。

2013-058-英国-020-英国女王贝尔法斯特大学创新制冷技术

英国女王贝尔法斯特大学(QUB)的研究人员设计制造的新型空气循环制冷机，其能效系统可达零下80低温，具有节能特点。该制冷机基于QUB设计制造的专门涡轮机械，包括压缩机轮与涡轮设计。该技术使用转子动力学建模将临界频率的确定与混合陶瓷主轴轴承的使用相结合。可广泛应用于商用及工业空调、交通等领域。

外方希望与中方企业通过合资企业或技术许可等方式合作。

2013-059-英国-021-英国女王贝尔法斯特大学超疏水涂层技术

英国女王贝尔法斯特大学(QUB)的研究人员发明的一种创新超疏水性涂层方法，使物体表面具有持久防水性能。超疏水性涂层可应用于各类基板且不限定于小区域或平坦的表面使用。可用于海运、医药、工业及家用设备的生物质污垢清除、减小阻力及防水等。

该实验室成果正在申请专利中，外方希望与中方企业通过合作研究或技术许可等方式合作。

2013-060-英国-022-英国诺丁汉大学全内反射显微镜技术

英国诺丁汉大学开发了一种实时活细胞成像光学系统。该显微镜在处理生命细胞成像时可同时观察单个或多个细胞，而不必进行荧光染料标记。该技术针对的是高分辨度实时生命细胞成像领域。

该显微镜可成为一个强于光学显微镜并弱于、便宜于共焦显微镜的独立系统。如果需要的话，它也可以整合为一个共焦显微镜。

该技术将主要应用于医药公司、生物医药初创企业、医院细胞疗法小组以及大学生物和生物医学研究员等。

该技术正在申请英国专利，希望通过技术许可等方式开展合作。

2013-061-英国-023-英国诺丁汉大学可控电场梯度线圈技术

英国诺丁汉大学的Peter Mansfield爵士和Roger Bowley教授开发了一种用于核磁共振扫描仪的新型磁线圈。该梯度线圈的设计可为核磁共振扫描仪带来较高的分辨率，并且可降低对病人末梢神经的刺激。

该技术将主要面向需要开发高场磁系统以获得高分辨率成像的公司。

2013-062-英国-024-英国诺丁汉大学近似光栅技术

英国诺丁汉大学开发了一种用于共焦显微镜的新颖近似光栅。这些设备反射率高，焦点尺寸小，因而横向分辨率较好，这对于活细胞和工程材料中的微型特征成像至关重要。在这些设备中，光栅和样品架被看作是一个与光学系统其它部分想脱离的独立单元，以提升横向分辨率，并在系统的成像路径选择上给予了较大的自由。

该技术将主要面向医药工业、大学和医院的实验室以及对高分辨度成像有需求的非医学行业。其中临床市场将成为收益能力最大的市场。

2013-063-英国-025-英国诺丁汉大学共焦干涉仪人工等离子体技术

英国诺丁汉大学开发了一种超敏感表层等离子体生物传感器，免除了现有微型阵列生物传感器检测门槛的限制。该技术针对的是开发实验室和床旁即时检测中的阵列生物标记的低成本、独立性传感器。

该技术将主要应用于心脏生物标记检测和沙门氏菌检测等。

该技术正在申请英国专利，希望通过技术许可等方式开展合作。

2013-064-英国-026-英国诺丁汉大学电渗除湿单元技术

英国诺丁汉大学开发了一种再利用固体干燥剂并调理楼房内湿热度的新方法。基于运用一种新颖的从干燥剂中吸收湿气的电渗泵，该技术与现有系统相比具有很多优势。最重要的是该技术可再利用固体干燥剂而不浪费热量，而且便宜、灵活并能与其它功能相兼容。

该技术将主要应用于供热、通风和空调行业中的除湿领域，包括建筑服务业（除湿）、医药和食品行业（给药和过滤）以及汽车行业（提纯）等。

该技术正在申请英国专利，希望寻求商业化合作伙伴。

2013-065-英国-027-英国诺丁汉大学电离层条件下的全球导航卫星系统的定位准确率技术

英国诺丁汉大学地理空间学院开发了一种提升全球导航卫星系统定位准确率的新技术。该技术特别适用于电离层干扰等不利跟踪条件。电离层闪烁在赤道附近和高纬度地区以及太阳活动周期的高阶段等都很普遍。

该技术将主要应用于精确农业、测绘、绘图（常规和移动）、建筑、土地管理和离岸作业等领域。

2013-066-英国-028-英国爱丁堡大学项目：临床研究设施管理软件

科研人员开发出基于网络的CRFManager软件用于临床研究设施的管理。可以了解管理情况、成本支出、资料资源和患者情况，并能生成基本的标准化报告。软件主要包括研究管理和资源管理两部分内容。

该软件特别适用于新设临床研究机构，可以显著降低这些机构进入稳定运行状态的时间成本。

爱丁堡大学应用户要求，开发出支持与维护协议，可提供安装、培训（为期一天的课程）、产品维护等服务。并可根据用户需要仅花费很少的额外成本进行定制。

为非营利组织提供的一年期非排他性软件使用许可价格为2000英镑，包括上述支持与维护服务。一年期满后用户仍可免费使用软件，也可续费购买维护服务。

详细资料查网页：

http://licensing.research-innovation.ed.ac.uk/2337

该技术已小规模生产，寻求出售一年期非排他性技术许可合作。

2013-067-英国-029-英国爱丁堡大学项目：临床研究设施管理和课程管理软件

科研人员开发出基于网络的CRFManager软件用于临床研究设施的管理。可以了解管理情况、成本支出、资料资源和患者情况，并能生成基本的标准化报告。软件主要包括研究管理和资源管理两部分内容。

在此基础上，爱丁堡大学开发出与此配套的课程与研讨会管理软件，可以结合使用。

课程管理软件功能包括课程参加人员情况、相关财务情况，能帮助行政员工迅速查找和打印出课程注册表、名签、发票等。软件提供的网站终端界面可以让学员完成网上注册及其他相关信息查询，例如出勤情况等。

详细资料查网页：

http://licensing.research-innovation.ed.ac.uk/2949

该技术已小规模生产，寻求出售一年期非排他性技术许可合作。

2013-068-英国-030-英国爱丁堡大学项目：近红外灵敏性增益的CMOS单光子雪崩二极管

科研人员开发出了高灵敏度的单光子检测器，可以提高红光和近红外辐射的检测效率。该设计具有较好的成本效率，基于新型CMOS单光子雪崩二极管（SPAD）的结构，比现有技术有优势。

原型机表明光谱敏感度有显著提高。改进的原型机实现了对结果更好的校准。

该技术可用于生命科学分析仪器、三维成像、测距仪、PET探测器等。

详细资料查网页：

http://www.research-innovation.ed.ac.uk/records/opportunities/CMOS-compatible-SPAD.asp

该实验室成果正在申请专利中，寻求出售技术许可。

2013-069-英国-031-英国爱丁堡大学项目：CCS世界地图，全球碳捕集与存储产业数据库

科研人员使用可视化技术开发出可以互动的CCS世界地图，它以直观的形式整合了碳捕获和储存站点数据库的信息，包括世界范围内所有现有的和计划建设的站点。

CCS项目的即时信息是有价值的行业资源。该数据库包含信息包括所有CCS项目的地点、公司信息、发展状态、技术类型和业务量。地图数据库定期更新，确保信息及时与完整。

地图效果参见http://www.geos.ed.ac.uk/ccsmap

寻求出售技术许可。

详细资料查网页：

http://www.research-innovation.ed.ac.uk/records/opportunities/CCS-World-Map-Database-of-carbon-capture-and-storage-industry-operations.asp

该技术寻求出售一年期非排他性技术许可合作。

2013-070-英国-032-英国爱丁堡大学项目：油田油井分析软件模型COFFERS

科研人员开发出油藏低成本建模软件，使用简明的统计技术，能迅速改进产量预测和油井连通性统计。

该软件可以根据历史记录过滤信息，找到相关性最显著的数据，使用普通计算机在2-3小时内提供独立的油田信息，可以用于补充已有的储层模型。该软件可用于改善油藏描述、确定地质力学影响、确定加密井位置。

根据在英国北海油田的测试，该软件形成的结果与模拟观测生成的数据具有很好的一致性。

详细资料查网页：

http://www.research-innovation.ed.ac.uk/records/opportunities/COFFERS.asp

该实验室成果寻求合作研发或出售技术许可。

2013-071-英国-033-英国爱丁堡大学项目：员工培训课程管理软件

科研人员开发出课程与研讨会管理软件。软件功能包括课程参加人员情况、相关财务情况，能帮助行政员工迅速查找和打印出课程注册表、名签、发票等。软件提供的网站终端界面可以让学员完成网上注册及其他相关信息查询，例如出勤情况等。

详细资料查网页：

http://licensing.research-innovation.ed.ac.uk/2598

该技术已小规模生产，寻求出售一年期非排他性技术许可合作。

2013-072-英国-034-英国爱丁堡大学项目：改善皮肤癌早期识别的诊断手段DERMOFIT

DERMOFIT是一种辅助诊断软件，可以帮助全科医生和护士等人士正确识别皮肤病变类型，从而更有效的诊断和转诊皮肤癌病例。

英国每年转诊约50万皮肤癌疑似病例。然而转诊病例中，确诊病例和良性病例的比例为1比10到12。不必要的转诊浪费了宝贵的资源和时间，并使患者焦虑。

通过手机、平板电脑或基于网络的应用程序，DERMOFIT软件包含超过5000张高质量的皮肤癌和疑似病例的图像，这些图像由一组皮肤科专家和病理学家，已经进行过诊断并标注出来。图像数据库使用智能算法组织，使医生能够在大约60秒内找到一种和患者匹配的标准图像。图像的注释能帮助医生做出正确的初步判断。

现有的几个包含病变图集的网站和软件要么是面向教学的，要么是基于引用的，或采用文字搜索的方式。与DERMOFIT相比，这些工具不允许以图像相似性进行简单导航，对用户专业知识要求很高。

DERMOFIT也可以用于医学生和其他专业医务人员的培训。

资料：http://www.research-innovation.ed.ac.uk/records/opportunities/DERMOFIT.asp

该实验室成果寻求合作研发或出售技术许可。

2013-073-英国-035-英国爱丁堡大学项目：为组织切片提供长期恒温的爱丁堡温度控制系统

爱丁堡温度控制系统（ETC）为长时间的精确组织（脑组织）切片实验提供温度监测和控制的解决方案。

传统恒温装置会形成冷凝液，造成局部温度降低，限制了使用范围。ETC新技术可以整体控制操作空间各处的温度，空气、脑切片、电极和其他实验设备都可以稳定在一个恒定温度环境中。这样的良好恒温效果可以成倍延长组织活性。

ETC系统温度控制可以精确到+/-0.1°C，恒温时间超过超过12小时。

ETC可以不需要操作人员的干预，可适用于无人值守的实验。

资料：http://licensing.research-innovation.ed.ac.uk/2978

该技术已小规模生产，外方希望以出售设备与技术许可等方式合作。

2013-074-英国-036-英国爱丁堡大学项目：样品分离与纯化的抗生素酶

目前，非放射性生物素试剂用于分子处理和分析中的分离和浓缩过程成为越来越流行的技术。通过生物素-链霉素偶联技术，研究人员开发出新型酶-抗生素系统可以用于血清等传统意义上酶-生物素系统无法使用的环境。

资料：

http://www.research-innovation.ed.ac.uk/records/opportunities/Enzyme-resistant-biotins.asp

该实验室成果寻求合作研发或出售技术许可。

2013-075-英国-037-英国爱丁堡大学项目：高性能蒙特卡洛模拟股权定价系统

研究人员开发出新解决方案，实现硬件重构，可以处理复杂的金融模型，例如可以对期权定价等偶然事件进行高性能的蒙特卡洛模拟。

使用FPGAs等原则，在测试中模拟运算速度提高了340倍。专用硬件算法得以高性能实现，与等效微处理器相比降低了面积和功耗。可重新编程给运算引擎带来额外优势。并行运算和智能模块设计使系统速度大幅提升。

资料：

http://www.research-innovation.ed.ac.uk/records/opportunities/Monte-Carlo-based-option-pricing-simulation.asp

该实验室成果寻求出售源代码技术许可。

2013-076-英国-038-英国爱丁堡大学项目：高性能信息序列比对引擎

研究人员开发出现场可编程逻辑门阵列（FPGA）核心，可用于高性能、高通用性的信息序列比对的计算技术解决方案。该技术可用于高效准确的比较分析大型序列数据集，例如生物信息，消除了目前的运算处理瓶颈。

测试结果显示，使用FPGA技术能提高运算速度200倍，提高能源效率500倍。

资料：

http://www.research-innovation.ed.ac.uk/records/opportunities/High-performance-sequence-alignment-engine.asp

该实验室成果寻求出售源代码技术许可。

2013-077-英国-039-英国爱丁堡大学项目：高特异性的绿色荧光蛋白的多克隆抗体

研究人员开发出高特异性的绿色荧光蛋白的多克隆抗体，为蛋白质检测和净化提供了一个功能强大的新标记。

该抗体使整个绿色荧光蛋白产生强烈反应和高度特异性，这些特性可以用于广泛的生化领域，包括免疫印迹、免疫组化、免疫荧光、免疫亲和以及层析法。

测试结果显示，这些抗体信号强度良好，背景噪音低。生物试剂公司可以很快用于生产相关产品。

资料：

http://licensing.research-innovation.ed.ac.uk/2359

该实验室成果寻求出售非排他性技术许可。

2013-078-英国-040-英国爱丁堡大学项目：高特异性的红色荧光蛋白的多克隆抗体

研究人员开发出高特异性的红色荧光蛋白的多克隆抗体，为蛋白质检测和净化提供了一个功能强大的新标记。

该抗体使整个红色荧光蛋白产生强烈反应和高度特异性，这些特性可以用于广泛的生化领域，包括免疫印迹、免疫组化、免疫荧光、免疫亲和以及层析法。

测试结果显示，这些抗体信号强度良好，背景噪音低。生物试剂公司可以很快用于生产相关产品。

资料：

http://licensing.research-innovation.ed.ac.uk/2360

该实验室成果寻求出售非排他性技术许可。

2013-079-英国-041-英国爱丁堡大学项目：人脑胶质瘤源神经干细胞系用于药物筛选模式系统

研究人员从人类肿瘤中分离出胶质瘤源神经干细胞系，保留了原始肿瘤细胞的特征。该细胞系成为一个强大的模型系统，其粘附性和纯洁性使其成为相关研究灵活而可再生的资源，可用于肿瘤起始细胞的生物学研究，以及化学和遗传学筛查。

资料：

http://www.research-innovation.ed.ac.uk/records/opportunities/GNS-cell-lines-as-model-for-drug-screening.asp

该实验室成果外方寻求授权使用细胞系。

2013-080-英国-042-英国爱丁堡大学项目：MBD3缺陷的胚胎干细胞系

研究人员分离并培育了MBD3缺陷的小鼠胚胎干细胞系，可不依赖任何外源性因素维持（例如血清或LIF）。

该干细胞系为多功能的。将MBD3添加回细胞之后，细胞就能够分化成可辨认的骨骼、肌肉、皮肤、脂肪和神经元组织。

爱丁堡大学寻求产业界伙伴，以出售干细胞系用于新药开发化合物筛选或研究细胞分化的控制因素和识别信号。

资料：

http://www.research-innovation.ed.ac.uk/records/opportunities/GNS-cell-lines-as-model-for-drug-screening.asp

该实验室成果外方寻求非独占性授权使用细胞系。

2013-081-英国-043-英国爱丁堡大学项目：一种上皮组织的祖细胞标记：小鼠Plet-1单克隆抗

研究人员分离了一种上皮组织的祖细胞标记，即小鼠Plet-1的单克隆抗体。

该标记出现在多种组织中，包括胸腺、皮肤、前列腺、胰腺中。这一单克隆抗体可用于识别和纯化上皮细胞、研究上皮细胞及组织的形成与再生过程。

资料：

http://www.research-innovation.ed.ac.uk/records/opportunities/Monoclonal-antibody-to-murine-Plet-1-an-epithelial-progenitor-cell-marker.asp

该实验室成果外方寻求非独占性授权使用细胞系。

2013-082-英国-044-英国爱丁堡大学项目：链霉亲和素蛋白嵌合的单克隆抗体

研究人员分离了一种细胞的单克隆抗体，具有链霉素结合标记，可用于纯化来源于任何物种的任何种类蛋白。

该单克隆抗体对应的表面链霉素结合肽的序列为：

MDEKTTGWRGGHVVEGLAGELEQLRARLEHHPQGQREP

测试中，该抗体在免疫印迹分析和免疫荧光显微镜下表现良好。抗体来源为小鼠，与lgG1k同型。

资料：

http://licensing.research-innovation.ed.ac.uk/2234

该实验室成果外方寻求非独占性授权使用细胞系。

2013-083-英国-045-英国爱丁堡大学项目：提高3G-4G无线通讯系统性能的新算法

研究人员成功开发出一种简明的算法，可以在不增加带宽的前提下增加传输的数据，并且能减少干扰。该算法给空间有限的设备提供了一种低功耗的解决方案，例如用于智能电话。

该算法名为Trellis Coded Spatial Modulation，仅需要一个激活的发射天线就能实现多个并行传输。这种独特的方法能减少对电源和无线网络带宽等资源的占用，可使天线之间的距离最大化。增加天线距离也能减少信道干扰。

最初的计算机模拟和实时通讯流的成功应用，清楚表明了这是一个可行的方案。目前已建立实验室演示，结果表明提高了数据传输效率、电源效率，降低了计算复杂性。

资料：

http://licensing.research-innovation.ed.ac.uk/2234

该实验室成果已申请美国专利，外方希望通过授权许可等方式开展合作。

2013-084-英国-046-英国爱丁堡大学项目：疟疾疫苗和新药研制的新抗原

研究人员发现了疟原虫表面关键结构的独特抗原，在实验室培育的和临床分离的疟原虫中明显表现了对免疫力的交叉刺激。这些分子可以用于开发新药以治疗和预防重症疟疾。

疟疾感染者的红细胞表面表达一种叫PfEMP1的疟疾抗原，爱丁堡大学的研究人员已经确定了PfEMP1蛋白重组的3个关键基因。这些基因可触发有效免疫应答。

目前体外实验表明，基于PfEMP1相关开发的疫苗能有针对性的治疗和预防重症疟疾。

资料：

http://www.research-innovation.ed.ac.uk/records/opportunities/malaria-antigens.asp

该实验室成果已申请专利，外方寻求合作研发或出售许可。

2013-085-英国-047-英国爱丁堡大学项目：流感病毒感染的肽类疗法

研究人员开发出新型广谱抗流感肽类，用于治疗和预防以流感为代表的多种临床病毒类感染。

肽类进入流感病毒细胞来抑制病毒，这一方法可以与目前其他疗法形成组合疗法，能消除或最大限度的减少病毒抗性升高的危险。

目前在小鼠流感模型中，体内体外实验均表明相关候选药物的有效性良好，且病毒耐受性无异常反应。

资料：

http://www.research-innovation.ed.ac.uk/records/opportunities/Peptide-based-therapy-of-influenza-virus-infection.asp

该实验室成果已申请专利，外方寻求合作研发或出售许可。

2013-086-英国-048-英国爱丁堡大学项目：核纤层蛋白A/C的多克隆抗体

研究人员开发出人类核纤层蛋白A/C的染色质结合域的家兔多克隆抗体，信号强烈，背景干净，是进行免疫荧光应用的理想选择。

大多数现有核纤层蛋白的抗体对应非理想的抗原。它们要么是高度保守的Rod区域使抗体与亚型之间缺乏特异性，要么是C端球形区，由于有多个蛋白结合伙伴儿经常被屏蔽掉。

新开发的抗体选择了染色质结合区，是核膜被覆盖最少的区域，因此在免疫荧光应用中能形成专一性的强烈信号。

资料：

http://licensing.research-innovation.ed.ac.uk/2356

该实验室成果外方寻求出售许可。

2013-087-英国-049-英国爱丁堡大学项目：核纤层蛋白B1的多克隆抗体

研究人员开发出人类核纤层蛋白B1的染色质结合域的家兔多克隆抗体，信号强烈，背景干净，是进行免疫荧光应用的理想选择。

大多数现有核纤层蛋白的抗体对应非理想的抗原。它们要么是高度保守的Rod区域使抗体与亚型之间缺乏特异性，要么是C端球形区，由于有多个蛋白结合伙伴儿经常被屏蔽掉。

新开发的抗体选择了染色质结合区，是核膜被覆盖最少的区域，因此在免疫荧光应用中能形成专一性的强烈信号。

资料：

http://licensing.research-innovation.ed.ac.uk/2357

该实验室成果外方寻求出售许可。

2013-088-英国-050-英国爱丁堡大学项目：核纤层蛋白B2的多克隆抗体

研究人员开发出人类核纤层蛋白B2的染色质结合域的家兔多克隆抗体，信号强烈，背景干净，是进行免疫荧光应用的理想选择。

大多数现有核纤层蛋白的抗体对应非理想的抗原。它们要么是高度保守的Rod区域使抗体与亚型之间缺乏特异性，要么是C端球形区，由于有多个蛋白结合伙伴儿经常被屏蔽掉。

新开发的抗体选择了染色质结合区，是核膜被覆盖最少的区域，因此在免疫荧光应用中能形成专一性的强烈信号。

资料：

http://licensing.research-innovation.ed.ac.uk/2358

该实验室成果外方寻求出售许可。

2013-089-叶卡捷琳堡-001-涡流研磨机

涡流研磨机——是一种燃料动力粉碎机，在接近材料粉碎阈值处进行低速碰撞研磨，实现级联冲击粉碎，以此形成新的表面，消耗能量很少，不产生活性化。在材料研磨过程中既不会产生局部过热，也不会产生微粒破坏。经试验，取得了独特的效果。

该研磨机可有效粉碎脆性和韧性材料，以及粒子悬浮材料（生物制品，染料）。

经济技术优势：

1、不会产生局部过热现象；

2、体积小，易于维修，安全，可靠。

应用领域：脆性和韧性材料的粉碎。

1、高密度聚乙烯，废塑料；

2、有色金属刨屑；

3、木屑，麸皮，果核；

4、滑石粉，淀粉，糖，可可。

该实验室成果已申请专利，外方寻求技术转让。

2013-090-英国-051-英国爱丁堡大学项目：基于关键字的美式英语发音词典Combilex

科研人员开发出高质量的标准美国英语发音词典Combilex GA，可用于语音合成和语音识别系统。Combilex GA包括14.5万个发音单元，其中包括2万个最常用词汇，并且包含其他丰富的语言信息。

将Combilex GA与ASCII文本文件结合，可以十分容易的用于文本到语音合成工作或者语音识别工作。软件还具有手动功能，可以准确推导字形-语音规则。

详细资料查网页：

http://licensing.research-innovation.ed.ac.uk/2355

该实验室成果寻求商业机构合作研发或出售非排他性技术许可。

2013-091-英国-052-英国爱丁堡大学项目：基于关键字的英式英语发音词典Combilex

科研人员开发出高质量的标准英式英语发音词典Combilex RP，可用于语音合成和语音识别系统。Combilex RP包括14.5万个发音单元，其中包括2万个最常用词汇，并且包含其他丰富的语言信息。

将Combilex RP与ASCII文本文件结合，可以十分容易的用于文本到语音合成工作或者语音识别工作。软件还具有手动功能，可以准确推导字形-语音规则。

详细资料查网页：

http://licensing.research-innovation.ed.ac.uk/2354

该实验室成果寻求商业机构合作研发或出售非排他性技术许可。

2013-092-英国-053-英国爱丁堡大学项目：可增强血管内医疗器械性能的生物相容新型聚合物涂层

研究人员开发出新型生物相容的聚合物，该聚合物能有效支持人类静脉内皮细胞的生长和上皮组织发育，同时最大限度的减少血小板附着。

该材料可用于血管内设备的涂层，以减少血管内介入手术相关问题，例如支架故障或重复手术等。

材料暂名8g7，已在体内和体外实验中均被确定能有效促进血管内皮细胞生长。技术上也证明8g7可用于海绵支架或金属支架的表面涂层。

资料：

http://www.research-innovation.ed.ac.uk/records/opportunities/biocompatible-polymer-coatings-for-intravascular-devices.asp

该实验室成果已申请专利，外方寻求合作研发或出售许可。

2013-093-英国-054-伦敦国王学院商业中心项目：早期血管钙化的诊疗新技术

血管钙化的普遍治疗方法是通过X射线和CT来进行，其缺点是成本高、耗时且只能检测晚期血管钙化。伦敦国王学院开发了一种新的血管钙化临床诊疗方法，其特点是成本低廉、对人体无损伤、在血管钙化早期即可发现和治疗，该方法已通过临床验证。

详情：http://kingsbusiness.technologypublisher.com/technology/11362

2013-094-英国-055-英国伦敦国王学院商业中心项目：改良的硅酸钙粘合技术

伦敦国王学院和意大利博洛尼亚大学联合研发了一种新的硅酸钙生物活性物质，用做牙齿治疗的填充粘合物，可用于修复受损牙齿、牙齿过敏等症状，和以往牙齿治疗所采用的树脂材料相比，具有更强的持久性。

详情：http://kingsbusiness.technologypublisher.com/technology/9242

2013-095-哈萨克斯坦-001-露天采矿区边坡稳定性控制与检查系统

该系统包括Leica TPS 1201、LeicaScanStationHDS 3000、LeicaGPS 1200 、LeicaGPS 1200-漫游者、MALA地质雷达以及独特的X线体层照相程序，达到准确计算露天采矿区边坡的合理数据。在保证矿区安全作业方面能大大降低同类产品的成本，具有较强的竞争力。

2013-096-哈萨克斯坦-002-多用途工艺气体净化装置

该装置系世界上独一无二的工艺气体净化装置，大大降低人工排放，同时净化SО2 90%以上, NOх 80%以上, CO2 90%以上，粉尘99.9%。可以替代4种设备：电气除尘器、滤尘器、吸收器、催化反应器。不使用化学试剂，可以解决一系列工业生态以及冶金行业、矿山加工业、燃料能源行业、石油化工行业的能源问题，该项目受到哈总统纳扎尔巴耶夫的称赞。该装置的社会经济效果表现在火电站能够回收大量燃烧后碳充分实现动力循环，从而降低发电煤耗。

2013-097-英国-056-英国伦敦国王学院项目：圣托马斯医院极化心脏停搏液

伦敦国王学院和圣托马斯医院合作研究的极化心脏停搏液，用于在心脏手术中快速诱导心脏骤停。传统的心脏停博液在手术中会导致钠离子和钙离子的超负荷，对人体有损伤，该技术克服了这一缺点，并且有毒性低、快速可逆性、易清除、可延长输液时间间隔等有利特性。

详情：http://kingsbusiness.technologypublisher.com/technology/11361

该实验室成果具有专利，在生物医药领域有较好市场前景。外方寻求技术转让或技术入股。

2013-098-英国-057-英国帝国理工学院项目：用于无标记的组织诊断FLIM(萤光寿命成像)内窥镜

帝国理工学院光子学研究组近期研发了一种通过观测荧光衰变时间检测组织细胞（例如癌症等病变细胞）的内窥镜技术，由于该荧光是在适当波长光照下细胞自发产生的辐射，不需要添加任何化学物质，对人体无损伤，可运用于人体肠道、耳鼻喉等部位的炎症、癌症等疾病的临床诊断。

详情：

http://www3.imperial.ac.uk/photonics/research/biomedical-imaging/specific_biophotonics_projects/endoscopicflim

该实验室成果在申请专利中，在医疗器械市场有较好前景。

2013-099-英国-058-英国帝国理工学院项目：全偏振敏感的共焦激光扫描检眼镜

帝国理工学院光子学研究组近期研发了一种新的视觉研究和临床视觉应用的视网膜成像仪，传统的检眼镜是不能看到图像的，该技术通过测量的散射光的偏振特性，能够看到图像结构，主要用于预防危及视力的主要眼病、疾病引起的失明，如青光眼的早期诊断和监测。

详情：

http://www3.imperial.ac.uk/photonics/research/imaging-science-and-technology/specific_imaging_projects/wellcome_polarisation_eye

该实验室成果在申请专利中，在医疗器械市场有较好前景。

2013-100-英国-059-英国帝国理工学院项目：高性能低压涡轮机

低压涡轮机常广泛用做发电、航空、航海等的动力机中将低压废气的热能转换成电能，英国帝国理工学院近期研发的高性能低压涡轮机具有较高的回收和转化率，比传统的低压涡轮机更有效的回收废气并能显著减少发动机的燃油消耗和废气排放。

该实验室成果在申请专利中，外方寻求技术转让或技术入股。

2013-101-英国-060-英国帝国理工学院项目：多种原材料的轻型齿轮

研究人员采用新型的质量较轻的材料制作齿轮，根据不同的用途采用不同的材料，例如高性能材料齿轮用于系统核心结构，低成本材料齿轮用于非核心结构的，此外这些材料制作的齿轮的共同特点还有质量轻，耐腐蚀性强。

该实验室成果正在申请专利，外方寻求授权许可。

2013-102-英国-061-英国牛津大学抗癌药物发现项目

牛津大学的研究人员发现了新的2-酮戊二酸（20G）加氧酶。这些加氧酶可对核糖体蛋白进行修饰。这些蛋白质明显地体现于各种肿瘤中，并暗含于细胞增殖、凋亡和侵入的病理有关进程中。

通常来讲，肿瘤含氧量低。这些加氧酶依赖高水平的氧气对核糖体羟化进行催化，从而形成了区分修饰和非修饰核糖体的新疗法的可能性。

该技术属首要专利申请课题。ISIS寻求商业化合作伙伴合作生产。

2013-103-英国-062-英国牛津大学甲醇制造氢气项目

氢气是一种清洁燃料。当它和使用最为广泛的聚合物电解质膜（PEM）燃料电池一起使用时效率很高。牛津大学的科学家为甲醇到氢气的转化开发了一种简单的路径。这与传统的把甲醇蒸汽重整为合成气的多阶段路径方法迥然不同，因为它避免了水气转换和一氧化碳的清除。牛津大学的催化剂（以氧化锌镓中的铜纳米粒子为基础）可在较低的温度下运行，其产生的氢气中的一氧化碳的含量极少。较低的反应温度以及无需通过净化而与PEM燃料电池耦合的能力使得该技术特别适合用于移动电子设备（如手机）等。

该技术是英国专利申请课题。ISIS寻求商业化合作伙伴合作生产（最好是拥有开发移动燃料电池应用的经验）。

2013-104-英国-063-英国牛津大学心血管疾病诊断项目

牛津大学的科学家开发了一种只在5μl全血清中对C反应蛋白质（CRP）进行检测的简单、定量的方法。超越基准的CRP的低水平增加与心血管疾病（CVD）风险的增加紧密相关。美国疾病控制中心和美国心脏基金会建议把CRP水平分析作为评估CVD风险的最佳途径。

该技术待申请专利。ISIS寻求商业化合作伙伴。

2013-105-英国-064-英国牛津大学检测异常系统行为项目

一种针对可靠时间序列新颖检测的系统监测工具。其应用包括但不限于 —— 对机器、工厂、财务模式和病人关键信号的监测。

当监测如重症监护病人等关键系统时，可靠时间序列新颖检测可对正常和异常行为进行分类。重症监护病人的关键信号包括不同的参数，如心率、血压和关键器官的功能等。这些变量对病人的身体健康起着协同作用。因此，迫切需要的是综合考虑这些变量以实时评估病人是处于正常状态还是异常状态/恶化状态。

该技术已提请PCT和GB专利。ISIS寻求商业化合作伙伴。

2013-106-英国-065-英国牛津大学即时血胰岛素检测项目

牛津大学的科学家发现了一种在5μl非稀释血清样品1中检测250pg/L胰岛素的简单、敏感和定量的方法。该技术采用电化学阻抗谱方法，胰岛素和电极的结合会产生一个电容信号。

糖尿病发生率在西方呈快速上升趋势。据估计，到2015年，15%的美国成年人都将患有某种形式的糖尿病。如今，即时胰岛素测试并不存在。因此，开发一种超敏感、便宜、简单和自动化的诊断测试以协助治疗和监测病人价值非凡。该技术也能被用于检测运动员服用兴奋剂的情况，或者诊断Cushing’s综合症或胰岛瘤等。

该技术是英国首要专利申请课题。ISIS寻求商业化合作伙伴。

2013-107-英国-066-英国牛津大学血糖变异计算器项目

血糖变异是人体中葡萄糖水平的波动。对于糖尿病患者而言，波动的水平会对疾病的复杂性造成影响，是一个不断被进行临床研究的领域。

EasyGV是一个宏观控制的作业本，已经过微软EXCEL2007、2010和2011版本的测试。通过使用一个简单的接口，EasyGV可通过连续的葡萄糖监测数据，使得患者能计算血糖变异10个不同的测量结果。

ISIS寻求商业化合作伙伴。

2013-108-英国-067-英国帝国理工学院项目：串并联混合动力传动系统

混合动力车辆的动力源是传统的内燃机和由电池带动的电机组成,因此它们的动力通常由发动机和电动机的动力机械耦合在一起进行传输，研究人员新开发的一种混合动力传动系统，该系统里没有永磁发电机和可充电的电池存储装置，内燃机保持高效稳定运转，可使电动发动机的扭矩更加可控和总成本降低高达50％。

该实验室成果正在申请专利，在混合动力汽车产业有很好的前景，寻求授权许可合作。

2013-109-英国-068-英国帝国理工学院项目：废气中的亚微米颗粒计数器

英国帝国理工学院新研发了一种微小颗粒计数器技术，可以对废气中直径小于20微米甚至是亚微米级（直径小于1微米）的颗粒进行检测，可以测量出颗粒的大小和数量，用于精确分析和检测废气含有的颗粒成分，对环境保护和减少有害物质排放有重要作用。

该实验室成果正在申请专利，在环保领域有较好市场前景，寻求授权许可合作。

2013-110-英国-069-英国帝国理工学院项目：混合动力汽车的节能控制技术

帝国理工学院新研发了一种混合动力汽车的节能控制技术，可以有效提高混合动力系统的能效，仿真结果表明，通过这种新型的节能控制技术，燃料燃烧效率和充电电池能效与现有的标准混合动力汽车能效相比都得到了显著提高。

该实验室成果正在申请专利，在混合动力汽车产业有较好市场前景，寻求授权许可合作。

2013-111-英国-070-英国帝国理工学院项目：不规则网格的流体控制系统

帝国理工学院新研发了一种新型流体控制系统，通过流体特点设计不规则的网格，用来减少噪音和车辆振动传播，该系统主要有以下特点：1、流体均衡；2、设计了振荡阻尼；3、通过网格减弱流体的传递；4、流体下游的压强不会改变湍流强度；5、精度和灵敏度较好。

该实验室成果正在申请专利，寻求授权许可合作。

2013-112-英国-071-英国帝国理工学院项目：车辆自适应可变几何悬挂系统

这种自适应可变几何悬挂系统（AVGS）用于车辆的悬挂系统，整合了主动悬挂系统和被动悬挂系统的优点，并且和车辆上的其他自适应系统（例如ABS、自动座椅安全带系统等）公用一个信号传感器。与传统的主动悬挂系统相比，AVGS有以下特点：质量较小、需要的动力较小、功率较低、制造成本较低、安全系数更高。详情：

http://www.imperialinnovations.co.uk/technology-transfer/licenses/active-variable-geometry-suspension/

该实验室成果正在申请专利，在车辆制造产业有较好前景，寻求授权许可合作。

2013-113-圣彼得堡-001-森林航空灭火红外自动控制系统

森林火灾每年造成的损失巨大，航空扑灭方式被认为是一种有效的扑灭森林火灾的方式，但是由于飞机飞行速度以及高度的因素影响，人工控制泄水按钮的方式严重影响扑灭效果，因为只有准确将灭火液体释放到火灶（火头）位置，才能有效灭火，而用人工控制的方式，经验丰富的飞行员的命中率也不会超过50%。而该装置通过红外探测火源并分辨火灶位置，通过对飞行高度、速度以及风力等影响因素的计算，自动控制倾泻灭火液体按钮，从而达到准确倾泻灭火液体至火灶的目的。

该实验室成果已申请专利，在航空森林灭火领域市场前景广阔，寻求共同开发，急需资金支持（约20万人民币）。

2013-114-叶卡捷琳堡-002-为家庭设计的高效节能环保清洁独体房《环保房》

这种节能高效环保房专为一个家庭居住生活而设计。为在建造高效节能环保房方面探索新的方法，我们建造了环保实验房，旨在研究、测试、确定其技术和经济效率，完善材料、设备、系统、结构等技术方案，以建成高效的新一代低层住宅房（环保房）。

经济优势：环保房的优势在于能够将传统技术和现代技术相结合，保证了住宅的节能高效、清洁舒适。

应用领域：新开发的环保房适用于城市郊区和农村的自建房。

该实验室成果具有专利，寻求技术转让。

2013-115-叶卡捷琳堡-003-感应灯

俄罗斯科学院西伯利亚分院热物理研究所在研究无变压器型感应无电极放电的基础上，研制出两种类型的感应灯，一是霓虹灯电弧感应灯，二是紫外线感应灯。

经济技术优势：同以前生产的灯相比霓虹灯电弧感应灯和紫外线感应灯有两大特点，一是使用寿命长（6—8万小时，是之前生产的普通灯具的8—10倍）；二是效率高。

应用领域：

霓虹灯电弧感应灯可用于机场跑道信号灯，高层建筑结构和建筑物，以及建筑物建筑照明。

紫外线感应灯可用于水，空气，食品，医药和制药行业的消毒。

该技术具有专利，已小规模生产，寻求技术转让。

2013-116-欧盟-001-艾库阿环保公司寻求伙伴合作申请欧盟FP7水资源创新与示范项目

英国艾库阿环保有限公司是在环境保护领域提供咨询、研发和分析服务的企业，专业领域包括水资源保护、废水处理、工业废水处理与再利用、生物固体和有机垃圾处理等。

该公司在具有较强创新能力，已经参加的研发与创新项目包括：

1.	欧盟FP7计划有机矿物肥料试验工厂项目（End-O-Sludg）：利用下水道污泥生产肥料的示范项目

2.	英国水工业研究协会(UKWIR)“联合厌氧消化影响分析”项目

3.	英国政府垃圾资源行动计划(WRAP)的AD除草剂评估、AD植物病原体评估等

4.	英国水务公司“利用离子交换媒介去除和捕获磷项目”

5.	英国水务公司“下水道污泥处理再利用项目”

艾库阿环保有限公司寻求合作伙伴共同参加欧盟第7研发框架计划水资源创新与示范项目主题招标活动，并可在项目团队中承担以下工作：过程创新与设计；系统分析；实验处理与过程模拟；实验工厂生产、运行和过程验证；现场抽样、检测和试运行。

2013-117-加拿大-001-加拿大新型微生物菌肥项目

加拿大滑铁卢大学生物系和滑铁卢环境生物技术有限公司(UW Spinoff)从世界各地的不同作物和土壤类型中，分离出上百种促进植物生长的根际微生物，从中鉴定并筛选了十几种有明显提高化肥利用率、生物有效率和促进植物生长的的根际微生物，利用几种不同功能的微生物组合，成功地开发出了一整套以微生物为基础的提高化肥利用率和生物有效率的新型的肥料，最新一代产品更有针对性的解决已石化燃料和矿产为基础的地力增肥问题。

该技术具有专利，已小规模生产，在农业培肥地力、改良土壤质量、肥料生产方面有较好经济和社会前景。

2013-118-奥地利-001-维也纳工业大学项目-高性能玻璃复合建筑构件

该新型玻璃复合物结构模式实现静态下同时发挥玻璃的抗压和抗剪性能。玻璃的拉伸应力藉由特殊的结合技术最小化，以利用玻璃达到复合物硬化的目的。玻璃构件可用于建筑物外观及内壁，冬季花园和预制房屋等，可制作桁架屋顶和天花板。

该实验室成果正在申请奥地利及国际专利，外方期望以联合研发、授权许可等方式与中方合作。

2013-119-英国-072-英国爱丁堡大学免费开放技术：BioLayoutExpress3D工

BioLayout Express 3D是强大的可视化工具，可以通过分析网络化的高维数据将其转化为3D图形，使人们能迅速简便的分析和理解大规模数据。

BioLayout Express 3D目前进行了专门化开发，在可视化、聚类、信息发现与数据分析等方面进行了细化，结果以二维或三维空间衍生图为主，可以用于许多需要处理和还原大规模数据的场合，例如生物信息领域。

资料：

http://www.research-innovation.ed.ac.uk/licensing/opentech/Biolayout.asp

2013-120-英国-073-英国爱丁堡大学免费开放技术：基于案例的推理软件

软件名为Case-Based Reasoning (CBR)，可以对历史信息数据进行模式识别和知识发现，以针对即时情况指导诊断和故障识别。

CBR可以根据既往经验（包括案例和其他实践信息）获取信息，是解决手头问题的重要工具，可以增加收入和节约资源。以往的类似技术和软件对处理历史数据库中的大量信息十分困难，CBR表现更好。在这种情况下，CBR是近年来最成功的人工智能应用技术之一。

资料：

http://www.research-innovation.ed.ac.uk/licensing/opentech/CBR.asp

2013-121-英国-074-英国爱丁堡大学免费开放技术：MIDAS手术器械去污技术

MIDAS是清理手术器械的新方法，可以彻底清除蛋白质污染，包括常见的朊病毒（导致人类克雅氏病的传染性病原体）。

MIDAS使用气体-等离子体技术从各种不同类型的器械表面有效去除各种污染物，包括蛋白质。根据生物植入方法测定，已验证该技术的有效性。

资料：

http://www.research-innovation.ed.ac.uk/licensing/opentech/MIDAS.asp

2013-122-哈萨克斯坦-003-有远景煤矿利用和开采时甲烷的强化抽采和综合利用技术

该技术创新点在于利用计算机检测煤层中的甲烷含量，空间测定气层，创建计算机自动审查系统。通过评估甲烷含量和煤体特性确定探气井及采气井的打井位置。可对现有煤矿和废弃煤矿甲烷进行顺利抽采。

该技术已申请专利，预计年经济效益可达1亿美元。

2013-123-奥地利-002-维也纳工业大学项目-利用嗜盐微生物从废弃物中回收材料

该技术通过向任意的废弃物中添加盐分，利用嗜盐菌降解有机化合物，如醋酸盐、乳酸盐、甘油酯等。除此之外，利用微生物可生产次生代谢物如类胡萝卜素和有机塑料，以及重组产品的生产。该技术使用全合成培养基和一个耐腐蚀生物反应器来确保稳定的可计量的生物反应过程。

该技术以申请专利，可用于工业废弃物回收利用解决方案、高PH值废水、盐水的处理，外方期望以联合开发或授权许可的方式与中方合作。

2013-124-日本-001-日本彩色二维码技术

该技术在黑白二维码识别技术的基础上发展而来。与黑白的二维码相比彩色二维码在信息量、识别率和识别速度等方面大大提高；具有可设计性（可以设计成为公司LOGO等彩色图案）；可实现最远达几百米的远距离识别；一个彩码可搭载多个链接地址；因要通过主机认证，安全性能大大提高。可用于商品识别、防伪、物流、指定网络连接、电子票务等电子商务领域。

国内智能手机内容服务正在逐步发展、丰富，但便捷、安全、低成本的智能手机与内容网站的连接技术有待改进。目前国内普遍使用的黑白二维码技术因生成简单而被广泛运用，但在安全方面存在较大问题。该技术安全性高，是黑白二维码识别技术的全面升级，有较好的市场推广前景。

日方该技术已申请专利，期望与中方以技术入股、合作生产的方式合作。

2013-125-英国-075-英国帝国理工学院：减小汽车部件表面摩擦力的纹理设计技术

汽车构造中，相对运动的两个表面摩擦常常导致损失很多动力，本技术通过改进接触表面的纹理设计更加润滑的部件表面，使摩擦变小，比如汽车内燃机的活塞和气缸的表面，同时可用于发动机、变速器、汽车底盘部件等关键部件的连接表面减少摩擦以提高能效。详情：

http://www.imperialinnovations.co.uk/technology-transfer/licenses/innovative-lubrication-mechanical-surface-design/

该实验室成果目前正在申请专利，在汽车制造业有较好的市场前景，外方期望以授权许可等方式与中方开展合作。

2013-126-英国-076-英国帝国理工学院：无线电力传输系统

一种新型的无线传输系统可以在30cm的距离以6MHz的频率实现77%的能量传输效率，并且该系统具有低成本、轻便、对干扰信号不敏感以及不使用磁性材料提高频率等特点。

详情：

http://www.imperialinnovations.co.uk/technology-transfer/licenses/wireless-power-transfer-system/

该实验室成果目前正在申请专利，外方期望以授权许可等方式与中方开展合作。

2013-127-英国-077-英国帝国理工学院：新型聚合物燃料电池

传统的燃料电池的膜电极组件（MEA）需要嵌入贵金属催化剂，但是成本昂贵，本项目中新开发的一种新型的聚合物燃料电池堆，克服以往双极燃料电池的缺点，不采用MEA，成本低廉，电池堆成本降低50%左右，控制模块成本降低40%左右，并且已经投资100万英镑建一个1千瓦的示范堆。详情：

http://www.imperialinnovations.co.uk/technology-transfer/licenses/flexiplanar-pcb-based-fuel-cell/

该实验室成果目前正在申请专利，外方期望以授权许可等方式与中方开展合作。

2013-128-英国-078-英国伯明翰大学：数据加密处理技术

目前机密的数据在使用之前要进行数据的处理，如果数据拥有者依靠第三方进行数据处理，那么就会存在潜在的数据安全性问题。该项目中的新加密技术机密数据可以由第三方处理，对数据进行加密算法但不需要了解数据本身的情况。

该实验室成果目前正在申请专利，在信息安全方面有较好的市场前景，外方期望以授权许可等方式与中方开展合作。

2013-129-英国-079-英国伯明翰大学：FPGA硬件编译器

一种新型的FPGA（现场可编程门阵列）硬件语言编译器，可以实现对大规模高复杂度的FPGA的编程，直接从C语言到HDL（硬件编程）语言的转换，并且可完成FPGA的设计和分析。

该实验室成果目前正在申请专利，在IC领域有较好的市场前景，外方期望以授权许可等方式与中方开展合作。

2013-130-英国-080-英国伯明翰大学：工业涡轮叶片的隔热涂层

燃气涡轮机工作在高温高腐蚀性气体的环境中，采用这种保护涂层的目的是保护涡轮机叶片的合金，但是以往采用的陶瓷涂层在超高温的情况下会自愈性恢复，但是在中高温的情况下不会自愈恢复，针对该问题研发了新型的氧化铬涂层以保护各种温度情况下的涡轮叶片。

该实验室成果目前正在申请专利，在工业领域有较好的市场前景，外方期望以授权许可等方式与中方开展合作。

2013-131-英国-081-英国伯明翰大学：控制食欲的饱腹感食物

肥胖已经成为许多欧美国家的流行疾病，当前市场上也有很多低热量食品供肥胖人士选择，但是还是不能满足大众零热量的需求，针对这一情况，研究人员研发了饱腹感食物，通过软性或者液体食物进入胃以后形成凝胶从而达到饱腹感，但是当前市场上的饱腹感食物是利用藻酸盐形成凝胶，研究表明藻酸盐形成的凝胶非常有限，伯明翰大学研究开发了一种新型的凝胶形成的成分可以克服这一问题。

该实验室成果目前正在申请专利，在食品制造领域有较好的市场前景，外方期望以授权许可等方式与中方开展合作。

2013-132-英国-082-英国伯明翰大学：稀土磁铁的移除方法

稀土磁铁具有高强度磁性，广泛地用于能源、交通、机械、医疗、计算机、家电等领域，随着长时间的使用，设备上稀土磁铁的磁性能有所损伤，需要维护或者更新，然后更新设备特别是大型机械设备上的稀土磁铁非常困难和耗时，研究人员研发了一种通过氢的爆炸来移除设备上的稀土磁铁的方法，实验证明可以较简单快捷的移除稀土磁铁。

该技术正在申请专利，外方期望以技术合作的方式开展合作。

2013-133-英国-083-英国伯明翰大学：高电压直流整流器

与传统的交流网络相比，基于高压直流（HVCD）配电网的电压源转换器（VSC）的功率传输有很多优点，特别是远距离传输的条件下，然后直流切换系统的价格非常昂贵，该项目致力于研究低成本的直流整流器并且实验结果表面，克服了直流切换的很多缺点。

该技术已申请专利，外方期望以授权许可的方式开展合作。

2013-134-英国-084-英国爱丁堡大学项目：无基培养大鼠胚胎干细胞

研究人员发明了不依赖于培养基细胞的培养大鼠胚胎干细胞的快速简单的方法。该技术能带来更好的成本效益，并且使转基因大鼠体外干细胞操作和基因敲除等操作更为方便。

罗斯林研究所的研究人员开发出这一新的培养方案，使大鼠胚胎干细胞可以无基长时间培养（超过30代）。

资料：

http://www.research-innovation.ed.ac.uk/licensing/opentech/Feeder-free-culture-of-rat-embryonic-stem-cells.asp

该技术可申请免费使用。

2013-135-英国-085-英国爱丁堡大学项目：Festival语音合成系统

研究人员编制了语音合成系统软件，名为Festival，包括语音合成系统的框架构建，包括各种模块和应用模板。通过一系列应用程序接口（API）可以提供语音和文本间的转化，也可以作为工具用于语音合成方法研究。

Festival目前可用于英语（包括英式和美式英语）和西班牙语，英语开发的更为完备，也正在开发其他语言。

这一软件用C++和爱丁堡语音工具库进行低层体系架构，并由命令解释器可以用于用户自定义。

资料：

http://www.research-innovation.ed.ac.uk/licensing/opentech/Festival.asp

该技术可申请免费使用。

2013-136-英国-086-英国爱丁堡大学项目：高分辨率生物气候学世界地图GEnS

GEnS是全球环境分层研究的成果，根据统计全球生物气候并分类，整合和分析生态学和环境学数据，以全新的角度提供全球空间分布格局。该数据集按照比较均匀的生物气候情况将全球分为125个不同聚类，并可以合并为18个环境区。

基于地理信息系统，GEns系统是光栅和矢量空间数据集，能达到30角秒的分辨率。

潜在应用领域：差距分析、观测网络的系统设计、环境与农业生态评估。

资料：

http://www.research-innovation.ed.ac.uk/licensing/opentech/global-environmental-stratification-map.asp

该技术可申请免费使用。

2013-137-英国-087-英国爱丁堡大学项目：核苷三磷酸合成方法

研究人员创造了新的核苷三磷酸合成方法，拥有高效和低成本的优势。新方法使用聚合物载体上的试剂，删除了许多其他合成方法中的流程，实现了更高的产量和更高的纯度。

这项技术可以用来高效廉价产生三磷酸化合物，包括一系列改造或荧光标记的核苷。

资料：

http://www.research-innovation.ed.ac.uk/licensing/opentech/Nucleosides.asp

该技术可申请免费使用。

2013-138-英国-088-英国爱丁堡大学项目：OSCAR基因表达系统

OSCAR是一种基因扩增系统，其具有以简单的方法在培养细胞中生产蛋白质的潜力。该系统生产蛋白质简单迅速，已经用于一种激素和一种抗体的生产，实践表明优于目前商用系统。

OSCAR已成功用于小鼠的转基因表达，对于发展转基因技术和干细胞治疗应用等领域相关的治疗性蛋白质表达具有重要意义。

资料：

http://www.research-innovation.ed.ac.uk/licensing/opentech/OSCAR.asp

该技术可申请免费使用。

2013-139-澳大利亚-001-实时水污染监测技术

在2001年美国9•11恐怖袭击事件发生后，澳大利亚联邦科工组织启动了实时监测供水系统的研究项目，以应对未来可能发生的恐怖分子袭击城市水资源的事件。

实时水污染监测技术采用在市面上可以购买到的线阵传感器，来监测水质变化，识别水系统中的污染物，并跟踪污染物的传播。采用该技术，不需要事先拥有良好的校准水力模型。

除了监测水系统中的污染物以外，使用该技术还可以有以下用途：

（1）在水资源分配系统中识别来自不同取水系统的水资源。

（2）在水资源分配系统中识别停滞区。

澳大利亚联邦科工组织拥有该技术的全部知识产权。同时，该技术专利的验证系统得到了美国水研究基金会的资助。

外方期望以技术转让、技术入股的方式开展合作。

2013-140-挪威-001-推荐项目：挪威Sargas公司热电厂低排放碳捕获技术

Sargas公司提供适于发电厂和采油行业应用的低排放碳捕获专利技术，其合作伙伴包括世界知名企业General Electric，Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering，SNC-Lavalin，和Point Comfort, Texas，其碳捕获技术已应用于美国的两个发电厂。该公司愿意向中国煤矿和炼油厂提供生产许可，合作伙伴如：中国石油大学、东南大学、江苏电力局、哈尔滨锅炉厂、清洁煤工程研究中心、上海电力设备生产公司、吉林煤矿、大庆石油厂、渤海湾炼油厂等。

该技术已申请专利并大规模生产，外方期望以授权许可等方式与中方开展合作。

2013-141-英国-089-英国牛津大学农用化学品项目

民以食为天。目前世界上营养不良的人数为8.7亿。到2050年，世界人口将有望再增长20亿。据估计，粮食生产则需相应提高70%。粮食问题的解决呼唤多种方法，包括运用有益化合物增加目前的粮食产量等。

牛津大学和英国著名洛桑研究所的研究员发现了一系列能提高植物的淀粉含量并可抵御干旱的新颖化合物。这些新颖化合物的发现对于农业综合经济的发展至关重要。

该技术已申请国际专利（WO2012/146914），外方期望以合作生产等方式开展合作。

2013-142-英国-090-英国牛津大学肺炎球菌疾病诊断法

检测生物标记比运用血培养来预测血流感染更快、更敏感。牛津大学的研究员证明，与急性下呼吸道感染有关的蛋白质可用于指明肺炎球菌感染，并评估适当的疗法。

该方法已提请英国专利。ISIS寻求商业化合作伙伴。

该技术已申请国际专利（WO2012/146914），外方期望以合作生产等方式开展合作。

2013-143-英国-091-英国牛津大学心脏成像项目

超声波探头在心脏介入手术中日益普遍的手续中应用非常普遍。牛津大学NHS基金信托医院的心脏病专家开发了一种可重复使用和安全部署超声波探头的技术。该技术也有望在依赖内部成像的其它医学领域内推广应用。

该技术属专利申请课题。根据严格的临床总结，其原型鞘已设计和制作。ISIS寻求商业化合作伙伴（技术许可）。

该技术在医疗领域有广泛前景，外方期望以合作生产等方式开展合作。

2013-144-英国-092-英国牛津大学纳米材料生产分析项目

商业化规模的纳米材料生产的质量控制对于未来该材料的成功利用至关重要。牛津大学开发的一种分析仪器使得快速、便宜、大宗地制作质量可靠的纳米材料成为可能。该仪器也可用于对来自烘干、烘焙、焙烧炉和冰箱的分解物（气体、液体和固体或者三者的混合物）的主流工业监控。

该发明属国际专利申请课题。其技术成熟度为3-4（TRL 3-4）。外方期望以合作生产等方式开展合作。

2013-145-英国-093-英国牛津大学自由焦距成像仪器CyMap项目

CyMap是一种能通过使用LED光源检测微小粒子的一种低成本的、可小型化的自由焦距成像仪器和方法。

牛津大学的Gray放射肿瘤学和生物学研究院目前使用CyMap研究癌细胞。CyMap能检测包括生物粒子在内的微小粒子。

该仪器和方法受已发表的专利申请保护（美国：2011/0136165；欧洲：08701 890.9，2013年将获得专利）。已有简单的细胞成像和微流体原型。ISIS寻求商业化合作伙伴（技术许可等）。外方期望以合作生产等方式开展合作。

2013-146-英国-094-英国牛津大学疟疾诊断法项目

牛津大学的研究员鉴别出了几种可能指明个体疟疾状况或可用于评估适当疗法的寄生虫蛋白。研究员对来自严重、轻微和处于康复期的疟疾病人的血浆样品进行了蛋白质组分析。

该发现是对现有快速诊断测试方法的可靠性的替代。ISIS寻求商业化合作伙伴。

2013-147-英国-095-英国牛津大学可靠、精确的液位变送器项目

工业变送器是一种特殊的电子测量仪器。贝尔格莱德大学的研究员开发了一种新型的变送器。通过使用两种专有的绝对压力传感器和高性能的信号处理技术，该变送器克服了传统上的由水分凝结所引起的问题，具有较强的可靠性、准确性和重复性。这些产品还能进行用于远程测量、监视和调整的双向数字通讯，从而使得它们可与传统与当代工业测量与控制系统相兼容。

2013-148-英国-096-英国牛津大学转移性循环肿瘤细胞的捕获项目

西班牙的研究员开发了一种变革性的仪器。这种仪器能干扰肿瘤细胞和人体间的交流，修改转移性传播的类型。该发明包括一种吸引转换性肿瘤的可植入仪器。该仪器可捕获肿瘤细胞，对其进行孤立并使其远离病人；该仪器也可通过避免肿瘤细胞的扩散来防止新的转移灶。

该技术属欧洲专利申请课题。目前尚处研究阶段，未来几个月将进行临床试验。ISIS寻求商业化合作伙伴。

2013-149-英国-097-英国牛津大学人类真菌病治疗工具项目

真菌是诱发人类慢性和传染性疾病的一大主要原因。早期、精确的实验室诊断意味着及时的治疗，发病率和死亡率的降低以及有效的跟进和预防。

贝尔格莱德大学的研究员开发了一个医学真菌学领域内的创新性专有技术，适用于实验室和临床。该技术将有助于恰当地诊断和有效地处理人类真菌病。

具体来讲，该发明包括E-MYCOLABnet软件和数据库。使用该软件可使得医学当局对真菌病的扩散进行监控，从而在确切数据的基础上决定控制、预防和治疗真菌病的国家战略；使用该数据库可使得药品公司制定新防真菌产品的战略。

该发明受软IP权利保护（商标、数据库权利和软件版权组合）。ISIS寻求商业化合作伙伴（合作方式包括技术许可等）。

2013-150-英国-098-英国牛津大学种子生命分析的热成像方法项目

种子是农业生产的关键组成部分。贝尔格莱德大学的研究员发现了一种决定种子是存活还是死亡的新方法。通过在可控室内采用组合热成像技术，该方法所测量的环境和种子参数用于量化种子的存活状态和生命评估分析。

该技术原型已经制作，属国家专利申请课题。ISIS寻求商业化合作伙伴（技术许可等）。

2013-151-英国-099-英国伯明翰大学：治疗性抗体的检测方法R10Z8E9

治疗性抗体的能力超过自然抗体，对治疗各种疾病有重要作用，医学界一直致力于治疗性抗体的发现工作，本项目中的R10Z8E9是一种鼠科动物的单克隆抗体，用于定量检测非人类灵长类动物的治疗性抗体。

该技术目前正在申请专利，在医学领域有广阔前景，期望以授权许可等方式开展合作。

2013-152-英国-100-英国伯明翰大学：用于组织和细胞成像的钌纳米颗粒材料

基于生物荧光纳米颗粒的新型荧光标记方法在细胞识别中有广泛应用，钌纳米颗粒是一种发光材料，在组织和细胞成像中可以得到很好的运用，但是钌纳米颗粒形成探针的过程比较困难，该项目解决了这一难题。

该技术目前正在申请专利，在医学领域有广阔前景，期望以授权许可等方式开展合作。

2013-153-英国-101-英国伯明翰大学：优化的气体扩散电极(GDE)

气体扩散电极（GDE）是一种特制的多孔膜电极，由于大量气体可以到达电极内部，且与电极外面的整体溶液（电解质）相连通，可以组成一种三相（固、液、气）膜电极。本项目中的优化GDE制造方法能够有效降低质子交换膜（PEM）燃料电池的成本，而且具有更好的耐用性。

该实验室成果目前正在申请专利，外方期望以授权许可等方式开展合作。

2013-154-英国-102-英国伯明翰大学：持久抗菌的不锈钢表面材料

一种新型的由合金化技术制造的等离子体表面，通过氮和/或碳的合金形成硬化且耐磨的不锈钢表面，而且注入了抗菌成本，例如银和铜等材料。

该实验室成果目前正在申请专利，外方期望以授权许可等方式开展合作。

2013-155-英国-103-英国伯明翰大学：实现饱腹感的自构造酒精饮料

酒精饮料的过度消费已经成为众多的社会问题之一，人们采取了各种方法来限制酒精摄入量，但是却还没有行之有效的方法，该项目研发了一种新的酒精饮料配方，当饮料进入人体的胃以后形成一种凝胶从而达到饱腹感，减少消耗酒精的欲望。可适用于大范围的酒精饮料，由于非常低的粘度并不会改变口感，适用于4%到20%的酒精浓度。

该实验室成果目前正在申请专利，外方期望以授权许可等方式开展合作。

2013-156-英国-104-英国伯明翰大学：炎症性肠病的区别诊断方法

目前，临床医疗界还没有一种有效的方法可以区分肠易激综合征和更加严重的炎症性肠病，该项目通过排泄物进行分析有效诊断肠易激综合征、局限性肠炎及溃疡性结肠炎。

该技术目前正在申请专利，在医学领域有广阔前景，期望以授权许可等方式开展合作。

2013-157-英国-105-英国伯明翰大学：有效预防和治疗肠癌的藻酸盐

流行病学、动物及细胞的证据表明，铁代谢不正常是癌症的一个重要原因，海藻中富含的藻酸盐对肠道细菌有一定的影响，该项目通过胶囊传递克服藻酸盐被胃酸和酶破坏，传送到大肠内，可以有效防止大肠癌的发生以及息肉的生长。

该技术目前正在申请专利，在医学领域有广阔前景，期望以授权许可等方式开展合作。

2013-158-英国-106-英国杜伦大学：基于合成酶的抗菌药

抗真菌药物的一种机理是对真菌细胞进行破坏，本项目中的肌醇磷酸神经酰胺（IPC）合成酶会导致鞘类磷脂排空和神经酰胺积聚,破坏胞膜和微观结构，从而破坏真菌细胞,实现抗菌作用，根据这一机理制造的一种抗菌药，主要用于治疗由于弓形虫、利什曼原虫、克氏锥虫、布氏杆菌等引起的疾病。

该技术已申请了专利，在医学领域有广阔前景，期望以授权许可等方式开展合作。

2013-159-名古屋-001-可控制禽流感病毒的抗菌液

该抗菌液系列产品已被日本警视厅、东京消防局、海上自卫队、南极考察船等作为卫生抗菌品随身携带。具有很强的灭菌、抗菌、消臭、防霉等功能，可控制禽流感病毒。该产品经日本食品分析中心试验，对猫卡里西病毒（代替诺罗病毒）有效，经日本军事科学院微生物流行病研究所试验，对SARS病毒、禽流感病毒以及凝聚PM2.5有效等等。

2013-160-奥地利-003-通过生物质获得生态能源及生态封存二氧化碳

该技术不同于简单的燃烧生物质或化石能源，利用生物质通过蒸汽，经由一氧化碳和氢的合成气分解生成二氧化碳和氢气，其中二氧化碳被储存而氢气作为能源供应。在反应过程中，氢气也可以与其中一半的二氧化碳合成甲烷，而对剩余二氧化碳进行储存。

其主要反应方程式为：

1、C ＋ H2O ＝ CO ＋ H2

2、（CO ＋ H2）＋ 2 H2＝CH4 ＋ H2O

3、2 H2O ＝ 2 H2 ＋ O2

4、CO ＋ H2 ＋ O2＝ CO2 ＋ H2O

5、CH4 ＋ 2O2 ＝ CO2 ＋ 2H2O

6、CO2 ＋ 4 H2 ＝ CH4 ＋ 2H2O

该成果已申请了国际专利，在环保产业、能源供应领域有广阔前景，希望以专利转让等方式开展合作。

2013-161-日本-002-日本高感度能量色散型X射线荧光分析装置

该装置主要用于农产品中镉以及铅、溴等元素含量的精密测量。较之目前常用的电感耦合等离子体发射光谱仪测量方法，该装置采用高感度能量色散型X射线荧光分析方式，具有无需前处理、成本低、无危险、人为误差小、易操作等特点。经日本分析化学会组织的、共有8家企业参加的稻米中镉含量测定设备综合评定试验，该装置精确度、实验用时等指标皆名列前茅。该厂家希望与中国农业科研和食品安全机构合作，共同生产销售，开拓中国市场。

随着我国食品安全问题日渐突出，食品安全检测技术有待进一步强化、提高。

该设备实现了针对农作物中对人体有害微量元素的快速、精确测量。通过设备引进、改良和推广，可提高镉含量等检测效率，有利于推动食品安全检测技术的提高。希望与农业科研部门和相关食品安全检测机构通过合作生产、合作研究等方式合作。